Załącznik do Decyzji Nr 1/2008 o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsięwzięcia . nr 	pisma GKP 7624-1/200-8 z dnia 18.03.2008r.

Raport oddzia³ywania inwestycji

na œrodowisko

OBIEKT:	Elektrownia wiatrowa

w Woli Świnieckiej

ZLECENIODAWCA:

W i N Sp. z o.o.

Osiedle Pogodne 46

62-064 Plewiska

OPRACOWA£ ZESPÓ£ POD KIERUNKIEM:

dr Jerzego Zielnicy

POZNAŃ     styczeń  2008

SPIS  TREŒCI:

|  | Strona tytu³owa. | 1 |
| --- | --- | --- |
|  | Spis treœci. | 2 |
| 1. | Opis planowanego przedsiêwziêcia inwestycyjnego oraz zakres i podstawa opracowania raportu jego oddzia³ywania na œrodowisko. | 3 |
| 2. | Lokalizacja oraz elementy przyrodnicze œrodowiska objête zakresem przewidywanego oddzia³ywania planowanego przedsiêwziêcia na œrodowisko. | 7 |
| 3. | Opis analizowanych wariantów planowanej inwestycji oraz założenia do obliczeń. | 8 |
| 4. | Okreœlenie przewidywanego oddzia³ywania na œrodowisko planowanego przedsiêwziêcia inwestycyjnego. | 11 |
| 5. | Uzasadnienie wybranego wariantu przedsiêwziêcia ze wskazaniem jego oddzia³ywania na œrodowisko. | 19 |
| 6. | Opis potencjalnie znacz¹cych oddzia³ywañ planowanego przedsiêwziêcia na œrodowisko. | 20 |
| 7. | Przewidywane dzia³ania maj¹ce na celu zapobieganie, zmniejszanie lub kompensowanie szkodliwych oddzia³ywañ na œrodowisko. | 21 |
| 8. | Porównanie proponowanych rozwi¹zañ technologicznych z innymi dostêpnymi rozwi¹zaniami, z punktu widzenia czystszej produkcji. | 22 |
| 9. | Obszar ograniczonego u¿ytkowania. | 23 |
| 10. | Przedstawienie graficzne wyników obliczeñ. | 24 |
| 11. | Analiza mo¿liwych konfliktów spo³ecznych. | 25 |
| 12. | Propozycje monitoringu oddzia³ywania planowanego przedsiêwziêcia na etapie budowy i eksploatacji. | 26 |
| 13. | Braki i niedoskona³oœci opracowanego raportu, wynikaj¹ce z niekompletnoœci posiadanych materia³ów oraz za³o¿eñ w zakresie planowanego przedsiêwziêcia. | 27 |
| 14. | Określenie stopnia i sposobu uwzględnienia wymagań ochrony środowiska zawartych w decyzjach. | 28 |
| 15. | Streszczenie w jêzyku niespecjalistycznym. | 29 |

ZA£¥CZNIKI:

- Mapa ewidencyjna w skali 1 : 5 000.

- Postanowienie Wójta Gminy Świnice Warckie nr 1/2008 nakazujące sporządzenie raportu oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie 1 elektrowni wiatrowej o mocy 800 kW w Woli Świnieckiej na działce nr ewidencyjny 356 (pismo nr GKM 7624-1/2008 z dnia 14.01.2008 roku).

- Postanowienie Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Łęczycy uznające za zasadne sporządzenie i określające zakres raportu oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie 1 elektrowni wiatrowej o mocy 800 kW w Woli Świnieckiej na działce nr ewidencyjny 356 (pismo nr PSSE-L-ZNS/440/175/69/07 z dnia 28.12.2007 roku).

- Zaświadczenie Urzędu Gminy w Świnicach Warckich o braku ważnego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz nieobjęciu decyzją o warunkach zabudowy terenu działki nr 356 w Woli Świnieckiej (pismo nr GKP 7324-8/2008 z dnia 18.01.2008 roku).

- Wypis z rejestru gruntów (działka nr 356).

- Parametry turbiny E-53.

1.	Opis planowanego przedsiêwziêcia inwestycyjnego oraz zakres i podstawa opracowania raportu jego oddzia³ywania na œrodowisko.

1.1.	Ogólna charakterystyka inwestycji.

W ramach projektowanej inwestycji przewiduje siê budowę elektrowni wiatrowej, składającej się z jednego wiatraka.

Inwestycja usytuowana będzie w miejscowości Wola Świniecka, gmina Świnice Warckie, na działce geodezyjnej nr 356.

1.2.	G³ówne cechy charakterystyczne procesów produkcyjnych.

G³ównym zadaniem projektowanej inwestycji jest produkcja energii elektrycznej.

Przewiduje się, że elektrownia bêdzie pracowa³a przez okres całego roku, produkując energię, kiedy tylko pozwolą na to warunki wietrzne.

W trakcie pracy elektrowni mają miejsce nastêpuj¹ce g³ówne grupy czynnoœci:

- bezpośrednio produkcyjne (produkcja energii elektrycznej, wytwarzanej wskutek ruchu łopat śmigła napędzanego wiatrem),

- pośrednio produkcyjne i pomocnicze (prace konserwacyjno–remontowe, obsługa doraźna obiektu).

1.3.	Przewidywane rodzaje i iloœci zanieczyszczeñ wynikaj¹ce z funkcjonowania planowanego przedsiêwziêcia.

W procesie produkcyjnym nie powstają praktycznie żadne substancje zanieczyszczające.

1.4.	Zakres raportu oddzia³ywania na œrodowisko.

Zgodnie z Ustaw¹ - Prawo ochrony środowiska z dnia 27 kwietnia 2001 roku (Dz. U. nr 62, poz. 627), artykuł 51.1, sporządzenia raportu oddzia³ywania na œrodowisko wymagaj¹:

- planowane przedsiêwziêcia mog¹ce znacz¹co oddzia³ywaæ na œrodowisko,

- planowane przedsięwzięcia mogące znacząco oddziaływać na środowisko, dla których obowiązek sporządzenia raportu stwierdza w drodze postanowienia, organ właściwy do wydania decyzji.

Uwzglêdniaj¹c potencjalne oddzia³ywanie na œrodowisko Rada Ministrów w drodze Rozporz¹dzenia z dnia 9 listopada 2004 r. (Dz. U. nr 257, poz. 2573), okreœliła:

- rodzaje przedsiêwziêæ mog¹cych znacz¹co oddzia³ywaæ na œrodowisko, wymagających sporz¹dzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko,

- rodzaje przedsięwzięć, dla których obowiązek sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko może być wymagany,

- szczegółowe kryteria związane z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko.

Zgodnie z Rozporz¹dzeniem do inwestycji, dla których obowiązek sporządzenia raportu może być wymagany zalicza się zgodnie z (3 ust. 1, pkt 6:

„instalacje wykorzystujące siłę wiatru do produkcji energii o całkowitej wysokości nie niższej niż 30 m”.

Starosta Powiatu Łęczyckiego postanowił odstąpić w rozpatrywanym przypadku od obowiązku sporządzenia raportu oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko. Natomiast Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łęczycy uznał za zasadne sporządzenie raportu i określił jego zakres, wg Ustawy – Prawo ochrony środowiska, zgodnie z art. 52 ust. 1 i 3. Wymóg opracowania raportu został podtrzymany w postanowieniu przez Wójta Gminy Świnice Warckie.

Poni¿sza ocena wykonana jest w zakresie określonym art. 52 punkt 1 i 3 cytowanej na wstępie Ustawy, niezbêdnym do wydania przez Wójta Gminy Świnice Warckie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach musi zostać wydana przed uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na budowę.

Opracowanie jest wa¿ne dla stanu technologicznego opisanego w rozdziale 3. Wszelkie zmiany dotycz¹ce procesów technologicznych lub punktów emisji zanieczyszczeñ wi¹¿¹ siê z koniecznoœci¹ ponownego przeprowadzenia analizy i ustalenia wp³ywu zmian na stan œrodowiska w otoczeniu obiektu.

1.5.	Podstawa opracowania – przepisy prawne.

- Rozporz¹dzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 roku w sprawie okreœlenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięć do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. nr 257, poz. 2573).

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity: Dz. U. nr 62/01, poz. 627 z późniejszymi zmianami).

- Ustawa z dnia 18 maja 2005 roku, o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. nr 113, poz. 954).

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 26 lipca 2002 roku, w sprawie rodzajów instalacji mogących powodować znaczne zanieczyszczenie poszczególnych elementów przyrodniczych albo środowiska jako całości (Dz. U. 02.122.1055 z dnia 1 sierpnia 2002 r.).

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 23 grudnia 2004 roku, w sprawie wymagań w zakresie prowadzenia pomiarów wielkości emisji (Dz. U. z dnia 30 grudnia 2004 roku).

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 22 grudnia 2004 roku, w sprawie przypadków, w których wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza z instalacji nie wymaga pozwolenia (Dz. U. nr 283, poz. 2840).

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 22 grudnia 2004 roku, w sprawie rodzajów instalacji, których eksploatacja wymaga zgłoszenia Dz. U. nr 283, poz. 2839).

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 20 grudnia 2005 roku w sprawie standardów emisyjnych z instalacji (Dz. U. nr 260, poz. 2181).

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 5 grudnia 2002 roku w sprawie wartości odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. z 2003 r. Nr 1, poz. 12).

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 29.07.2004 roku w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. nr 178, poz. 1841).

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 września 2002 roku w sprawie standardów jakości gleby oraz standardów jakości ziemi (Dz. U. nr 165, poz. 1359).

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 roku O odpadach (Dz. U. 62/01 poz. 628 z późniejszymi zmianami).

- Ustawa z dnia 19 grudnia 2002 roku, o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw (Dz, U. Z 2003 nr 7, poz. 78).

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 roku w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. nr 112, poz. 1206).

- Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 października 2002 roku w sprawie rodzajów odpadów, które mogą być składowane w sposób nieselektywny (Dz. U. nr 191, poz. 1595).

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24.07.2006 roku, w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego.

- Ustawa z dnia 18.07.2001 roku – Prawo Wodne (Dz. U. nr 115, poz. 1229 z późniejszymi zmianami).

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody (Dz. U. z 2004 roku, nr 92, poz. 880).

1.6.	Podstawa opracowania – materia³y i źródła informacji.

- Dokumentacja techniczna firmy ENERCON, dotycząca projektowanej turbiny typu E-53.

- Poziomy mocy akustycznej turbiny E-53.

- Wojciech Głoćko – „ABC energetyki wiatrowej”, EPA Spółka z o.o., dział Nowych Technologii.

- Ireneusz Soliński – „Energetyczne i ekonomiczne aspekty wykorzystania energii wiatrowej”, Wyd. Instytutu GSMiE PAN Kraków 1999.

- J. Tymiński – „Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w Polsce do 2030 roku”.

- Piotr Kubski – „Badanie hałasu turbin wiatrowych”.

- Paweł Włoch – „Elektrownie wiatrowe i ptaki”, EPA Spółka z o.o., dział Nowych Technologii.

- Mapa ewidencyjna w skali 1 : 5 000.

- Postanowienie Wójta Gminy Świnice Warckie nr 1/2008 nakazujące sporządzenie raportu oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie 1 elektrowni wiatrowej o mocy 800 kW w Woli Świnieckiej na działce nr ewidencyjny 356 (pismo nr GKM 7624-1/2008 z dnia 14.01.2008 roku).

- Postanowienie Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Łęczycy uznające za zasadne sporządzenie i określające zakres raportu oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie 1 elektrowni wiatrowej o mocy 800 kW w Woli Świnieckiej na działce nr ewidencyjny 356 (pismo nr PSSE-L-ZNS/440/175/69/07 z dnia 28.12.2007 roku).

- Zaświadczenie Urzędu Gminy w Świnicach Warckich o braku ważnego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz nieobjęciu decyzją o warunkach zabudowy terenu działki nr 356 w Woli Świnieckiej (pismo nr GKP 7324-8/2008 z dnia 18.01.2008 roku).

- Wypis z rejestru gruntów (działka nr 356).

- Warunki przyłączenia elektrowni wiatrowej w Woli Świnieckiej do sieci elektroenergetycznej Koncernu Energetycznego ENERGA SA Oddział w Kaliszu (pismo nr ZD/WP/5290700031/2007 z dnia 27.03.2007 roku).

2.	Lokalizacja oraz elementy przyrodnicze œrodowiska objête zakresem przewidywanego oddzia³ywania planowanego przedsiêwziêcia na œrodowisko.

2.1.	Lokalizacja.

Inwestycja usytuowana będzie w miejscowości Wola Świniecka, gmina Świnice Warckie, na działce geodezyjnej nr 356, która jest wykorzystywana rolniczo.

Właścicielem działki o całkowitej powierzchni 1,4200 ha jest Krzysztof Borsiak, jeden z dwóch współudziałowców Inwestora – Spółki WiN (wypis z rejestru gruntów stanowi załącznik do opracowania). Docelowo działka zostanie wniesiona aportem do Spółki.

Ze wszystkich stron działka otoczona jest przez użytki rolne (pola, łąki). Bezpośrednio od strony północnej przebiega droga dojazdowa utwardzona.

W pobliżu nie ma większych kompleksów leśnych ani zbiorników wodnych.

Najbliższa zabudowa mieszkalna (typu zagrodowego) znajduje się w odległości około 400 m w kierunku południowo-wschodnim od terenu inwestycji.

W bezpośrednim sąsiedztwie nie ma pomników przyrody, stanowisk dokumentacyjnych, zespołów przyrodniczo-krajobrazowych czy użytków ekologicznych.

Szczegó³owe po³o¿enie projektowanego obiektu przedstawiono na mapie sytuacyjnej za³¹czonej do opracowania.

2.2.	Elementy przyrodnicze œrodowiska objête zakresem przewidywanego oddzia³ywania planowanego przedsiêwziêcia na œrodowisko.

Niniejsze opracowanie stanowi przedstawienie wp³ywu projektowanej budowy elektrowni wiatrowej w Woli Świnieckiej na poszczególne elementy œrodowiska.

Analiza obejmuje:

- ochronê powietrza,

- analizê gospodarki wodno-œciekowej,

- program gospodarki odpadami,

- analizê akustyczn¹,

- środowisko przyrodnicze.

3.	Opis analizowanych wariantów planowanej inwestycji oraz założenia do obliczeń.

Na obecnym etapie wariant budowy elektrowni wiatrowej jest rozwi¹zaniem jednowariantowym.

Poniżej przedstawiono podstawowe założenia projektowe mające wpływ na skalę oddziaływania rozpatrywanej inwestycji na środowisko:

- wieża wiatraka posiadać będzie konstrukcję słupową z prądnicą umieszczoną na wysokości 73,25 m; długość łopaty śmigła wyniesie 26,45 m, co daje całkowitą wysokość wiatraka 99,7 m,

- przewiduje się zastosowanie turbiny typu E-53 firmy ENERCON, wykonanej w technologii zapewniającej niski poziom emitowanych dźwięków,

- generator synchroniczny nie będzie wymagał zastosowania przekładni,

- eksploatacja elektrowni nie spowoduje emisji do powietrza jakichkolwiek substancji szkodliwych,

- rozpatrywana inwestycja nie będzie zużywać do celów technologicznych wody, ani nie spowoduje powstawania ścieków,

- nie przewiduje się stałej obsługi, co skutkuje brakiem ścieków i odpadów socjalno-bytowych,

- projektowana technologia jest bezodpadowa; turbina nie wymaga w czasie elsploatacji wymiany oleju,

- w czasie eksploatacji nie będą wykorzystywane żadne materiały ani substancje szkodliwe dla środowiska,

- budowa elektrowni odbywać się będzie wg obowiązujących norm, z zastosowaniem technologii i urządzeń spełniających wszystkie wymagania techniczne,

- po zakończeniu budowy działka zostanie przywrócona do użytkowania rolniczego.

Projektowana inwestycja  to rozwi¹zanie techniczne w dziedzinie technologii produkcji energii elektrycznej, które w czasie eksploatacji zapewnia praktycznie zerową emisję zanieczyszczeñ i odpadów do œrodowiska.

3.1.	Stan istniej¹cy.

Aktualnie teren projektowanej inwestycji (działka nr 356) jest użytkowany rolniczo – grunt orny.

Zgodnie z zaświadczeniem wydanym przez Urząd Gminy Świnice Warckie w/w działka położona w obrębie geodezyjnym Wola Świniecka nie ma ważnego planu zagospodarowania przestrzennego i obszar ten nie jest objęty decyzją o warunkach zabudowy.

3.2.	Charakterystyka projektowanej inwestycji.

W ramach projektowanej inwestycji przewiduje siê budowę jednego wiatraka o konstrukcji słupowej z turbiną ENERCON-53 o mocy 800 kW. Generator synchroniczny pozwoli na rezygnację z przekładni (patent firmy ENERCON). Profil łopat wirnika jest aktualnie najnowocześniejszy na świecie, pozwalający wykorzystywać również wiatr wiejący na czoło gondoli, co zwiększa wykorzystanie mocy wiatru i podnosi wydajność turbiny. Uruchomienie turbiny nastąpi już przy sile wiatru 2 m/s a wyłączenie automatycznie, kiedy wiatr przekroczy prędkość około 30 m/s.

Maszt elektrowni zostanie usytuowany na zbrojonym fundamencie betonowym o średnicy 12,10 m pod ziemią i 6,20 m nad ziemią. Grubość fundamentu wyniesie 2,40 m.

Wytwarzany prąd elektryczny będzie na bieżąco przesyłany do sieci energetycznej (Inwestor posiada warunki przyłączenia projektowanego obiektu do sieci elektroenergetycznej Koncernu Energetycznego ENERGA S.A.).

Ponieważ do postawienia wiatraka niezbędny będzie ciężki sprzęt w postaci dźwigu o odpowiednim zasięgu i nośności, pomiędzy drogą dojazdową a wiatrakiem zostanie utwardzony plac manewrowy o długości około 30 m i szerokości 20 m. Plac ten będzie również potrzebny do ewentualnych prac serwisowych podczas eksploatacji obiektu. Przewiduje się wykonanie nawierzchni placu z tłucznia.

3.3.	Analiza i okreœlenie aerodynamicznej szorstkoœci terenu.

Ze wzglêdu na jednorodne t³o zanieczyszczeñ dla ca³ego obszaru objêtego rozwa¿aniami, wyznaczono wspó³czynnik aerodynamicznej szorstkoœci terenu dla jednego sektora ró¿y wiatrów oraz jednego pokrycia terenu w zasiêgu 30*he wg [1.5.9.].

W okolicy wystêpuj¹ nastêpuj¹ce typy pokrycia (wartoœci dla roku):

- pola uprawne				z = 0.035 m,

- ³¹ki						z = 0.02   m.

3.4.	Aktualny stan zanieczyszczenia powietrza.

Zgodnie z Rozporządzeniem [1.5.9. – załącznik nr 2] tło substancji, dla których określone są dopuszczalne poziomy w powietrzu, stanowi aktualny stan jakości powietrza określony przez właściwy inspektorat ochrony środowiska jako stężenie uśrednione dla roku. Dla pozostałych substancji tło uwzględnia się w wysokości 10 % wartości odniesienia uśrednionej dla roku. Tło opadu substancji pyłowej uwzględnia się w wysokości 10 % wartości odniesienia opadu substancji pyłowej.

Ze względu na brak emisji zanieczyszczeń do powietrza atmosferycznego z tytułu eksploatacji rozpatrywanej inwestycji, nie określono tła substancji dla żadnego konkretnego zanieczyszczenia.

3.5.	Analiza i okreœlenie warunków meteorologicznych.

Opracowano je na podstawie pomiarów stacji meteorologicznej Łódź-Lublinek. Zestawienie przedstawiono w wydrukach komputerowych, a podstawowe dane przedstawiono poni¿ej:

- wysokoœæ anemometryczna stacji  		h = 12 m,

- œrednia temperatura roku        			t = +7,8 oC,

- œrednia temperatura sezonu grzewczego    	t = +1,7 oC,

- średnia temperatura okresu letniego		t = +13,9 oC.

Do obliczeñ zgodnie z warunkami Rozporz¹dzenia [patrz punkt 1.5.9.] przyjmuje się wysokoœæ anemometru ha = 14 metrów.

Na rozpatrywanym terenie wystêpuje 6 stanów równowagi atmosferycznej o prêdkoœciach wiatrów przedstawionych w tabeli 3.1.

Wystêpuje przewaga wiatrów zachodnich i południowo-wschodnich.

Tabela 3.1.	Klasyfikacja stanów równowagi atmosfery.

| stan | równowaga | maksymalna prêdkoœæ wiatru |
| --- | --- | --- |
| - | - | m/s |
| 1 | silnie chwiejna | 3 |
| 2 | chwiejna | 5 |
| 3 | lekko chwiejna | 8 |
| 4 | obojêtna | >10 |
| 5 | lekko sta³a | 5 |
| 6 | sta³a | 4 |

4.	Okreœlenie przewidywanego oddzia³ywania na œrodowisko planowanego przedsiêwziêcia inwestycyjnego.

W przypadku rozpatrywanego przedsiêwziêcia inwestycyjnego nie mamy do czynienia z jego transgranicznym oddzia³ywaniem na œrodowisko.

Na etapie realizacji inwestycji ujemny wp³yw na œrodowisko w szerokim rozumieniu nale¿y eliminowaæ poprzez stosowanie uzasadnionych ekonomicznie, nowoczesnych technologii budowlanych a powsta³e w trakcie prac budowlanych odpady i œcieki powinny byæ usuwane zgodnie z obowi¹zuj¹cymi normami i przepisami.

Po uruchomieniu elektrowni wiatrowej zagro¿eń œrodowiska mo¿na uniknąć ściśle wypełniając założenia projektowe i instrukcje eksploatacji.

Potencjalnym zagrożeniom podczas eksploatacji należy przeciwdziałać stosuj¹c prewencjê w zakresie:

- utrzymywania w nale¿ytym stanie urządzeń technologicznych i zabezpieczaj¹cych,

- wyposa¿enia obiektu w niezbędny sprzêt przeciwpo¿arowy,

- sta³ego podnoszenia kwalifikacji i odpowiedzialności pracowników serwisowych za stan obs³ugiwanych urządzeń.

Podstawowe przyczyny uciążliwości obiektu wobec środowiska, powsta³e w trakcie eksploatacji wieżowych elektrowni wiatrowych to:

- niewłaściwa konserwacja ruchomych elementów turbiny lub jej brak, powodujące powstawanie hałasów mechanicznych,

- nierówności i zanieczyszczenia na śmigłach powodujące powstawanie hałasów aerodynamicznych,

- zaburzenie rozkładu fal elektromagnetycznych,

- tworzenie zagrożenia dla lokalnej i migrującej fauny a szczególnie ptaków,

- zmiana charakteru krajobrazu.

4.1.	Ocena uci¹¿liwoœci inwestycji dla powietrza atmosferycznego.

Eksploatacja projektowanej elektrowni wiatrowej nie spowoduje żadnych emisji zanieczyszczeń do powietrza atmosferycznego.

Planowana inwestycja bêdzie natomiast Ÿród³em pewnych uci¹¿liwoœci wobec œrodowiska w fazie budowy i potencjalnej likwidacji.

W czasie powstawania lub likwidacji inwestycji bêdziemy mieli do czynienia z:

- emisj¹ niezorganizowan¹ py³u pochodz¹c¹ z materia³ów budowlanych (cement, piasek, ¿wir) lub rozbieranych elementów wiatraka,

- emisj¹ niezorganizowan¹ py³u, dwutlenku azotu i tlenku wêgla z tytu³u prac spawalniczych,

- emisj¹ spalin w czasie pracy maszyn budowlanych (koparki, dŸwigi) i ruchu pojazdów transportowych – g³ównie tlenku wêgla, dwutlenku azotu i węglowodorów.

Wszystkie w/w uci¹¿liwoœci bêd¹ mia³y charakter okresowy i przejœciowy. W zakresie emisji zanieczyszczeñ do powietrza mo¿na przyj¹æ, ¿e Ÿród³a emisji nie bêd¹ mia³y wiêkszego wp³ywu na stê¿enia imisyjne zanieczyszczeñ, ze wzglêdu na ich niewielkie rozmiary i nasilenie.

Wniosek końcowy:

Projektowana budowa elektrowni wiatrowej w Woli Świnieckiej, będzie spe³niaæ obecnie obowi¹zuj¹ce przepisy w zakresie ochrony powietrza.

## 4.2.	Analiza gospodarki wodno-ściekowej.

## Zaopatrzenie obiektu w wodê.

Projektowana elektrownia wiatrowa nie będzie wyposażona w trakcie eksploatacji w przyłącze wody bieżącej, ze względu na brak stałej obsługi.

W czasie budowy woda dowożona będzie beczkowozami.

W związku z tym nie bêdzie zachodzi³o bezpoœrednie korzystanie obiektu z komponentu œrodowiska, jakim s¹ wody g³êbinowe.

Charakterystyka iloœciowo-jakoœciowa œcieków.

W projektowanym obiekcie nie będą powstawać żadne rodzaje œcieków poza ściekami opadowymi spływającymi z terenu zajmowanego przez wiatrak.

Faza budowy.

W trakcie trwania budowy bêd¹ powstawaæ œcieki bytowo-gospodarcze i opadowe.

Przyjêto zapotrzebowanie wody na cele bytowo-gospodarcze w wysokoœci 1.0 m3/dobê.

Zgodnie z K. K. Imhoff – “Kanalizacja miast i oczyszczanie œcieków” przyjêto nastêpuj¹cy sk³ad œcieków opadowych:

- zawiesiny opadaj¹ce		200 g/m3,

- zawiesiny nieopadaj¹ce	  75 g/m3,

- zwi¹zki rozpuszczone		625 g/m3.

Sk³ad œcieków bytowo-gospodarczych bêdzie zbli¿ony do przedstawionego poni¿ej:

- utlenialnoœæ		40 - 150 mg O2/dm3,

- siarczany			60 - 160 mg SO4/dm3,

- fosforany            		25          mg K/dm3,

- amoniak    		25 -   60 mg N/dm3,

- azot organiczny		15 -   30 mg N/dm3,

- chlorki			80 - 150 mg/dm3.

W czasie budowy powstaj¹ce œcieki bytowe bêd¹ przechowywane w kabinie sanitarnej, wyposa¿onej w zbiornik na fekalia. Zbiornik bêdzie okresowo opró¿niany i wywo¿ony do najbliższej oczyszczalni œcieków.

W czasie budowy woda bêdzie zu¿ywana te¿ do celów technologicznych (np. wytworzenia i pielêgnacji betonu).

Faza eksploatacji.

Elektrownia pracowaæ bêdzie w ruchu ciągłym, ale nie będzie posiadać stałej obsługi. Monitoring pracy turbiny będzie prowadzony komputerowo, a obsługa serwisowa będzie wykonywana raz na kwartał. Z tego względu w obiekcie nie będą powstawać ścieki sanitarne. Technologia produkcji nie przewiduje również powstawania ścieków technologicznych.

Ścieki opadowe z terenu zajmowanego przez wiatrak (powierzchnia o średnicy 6,20 m) oraz placu manewrowego (około 600 m2) będą wsi¹kać bezpoœrednio w grunt działki. Powierzchnia placu będzie częściowo przepuszczalna, ze względu na wykonanie wierzchniej warstwy z tłucznia, na podsypce piaszczysto-żwirowej. Plac manewrowy będzie wykorzystywany tylko w czasie budowy oraz w przypadku konieczności wykorzystania dźwigu podczas prac serwisowo-remontowych.

Wp³yw na wody powierzchniowe i podziemne.

Budowa elektrowni wiatrowej nie bêdzie mia³a bezpośredniego wp³ywu na wody powierzchniowe. Do budowy nie bêdzie pobierana woda powierzchniowa, poniewa¿ nie spe³nia ona wymagañ stawianych wodzie do produkcji i pielêgnacji betonu. Nie nast¹pi te¿ zjawisko zanieczyszczenia wody powierzchniowej œciekami. Wody z polewania betonu bêd¹ zawieraæ tylko zawiesinê piasku i nie bêd¹ sp³ywaæ bezpoœrednio do wód powierzchniowych.

W czasie budowy do gruntu mog¹ siê przedostawaæ sp³ywy wód zanieczyszczonych z pielêgnacji betonu. Nie bêd¹ to zanieczyszczenia znacz¹ce. Mog¹ siê charakteryzowaæ podwy¿szon¹ zawartoœci¹ zawiesin piasku. Zanieczyszczenia z terenu budowy ani wykopy pod fundamenty turbiny wiatrowej nie będą mieæ wp³ywu na wody podziemne (ich g³ówny poziom u¿ytkowy formacji czwartorzędowej).

Ścieki z całoœci działki będą wsi¹kać bezpoœrednio w grunt i nie spowodują zagro¿enia dla wód powierzchniowych – teren elektrowni nie będzie zagrożony zanieczyszczeniem.

W fazie ewentualnej likwidacji œcieki bytowo-gospodarcze za³ogi nie bêd¹ mia³y wp³ywu na wody gruntowe, podobnie jak w fazie budowy. Prace rozbiórkowe powinny byæ prowadzone, tak aby uniemo¿liwiæ jakiekolwiek zanieczyszczenie œrodowiska gruntowo-wodnego.

Wnioski końcowe.

- Ze wzglêdu na sposób poboru wody obiekt nie bêdzie korzysta³ z komponentu œrodowiska naturalnego, jakim s¹ wody, w sposób szczególny. Nie bêdzie wiêc potrzeby  ubiegania siê w tym zakresie o uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego.

- Technologia wytwarzania energii elektrycznej z wykorzystaniem wiatru nie wymaga zużywania wody.

- Wpływ przewidywanych prac ziemnych i fundamentowych na zmianę stosunków wodnych będzie nieistotny, ponieważ nie naruszy powierzchniowych warstw wodonośnych.

- W czasie eksploatacji obiektu nie będą powstawać ścieki socjalno-bytowe.

- Œcieki opadowe z całego terenu, będą wsiąkać bezpoœrednio w grunt działki rolnej i nie będą stanowić zagro¿enia dla wód powierzchniowych oraz terenów sąsiednich.

- Przyjêty sposób rozwi¹zania gospodarki wodno – œciekowej nie będzie stanowić zagro¿enia dla œrodowiska. Iloœci odprowadzonych œcieków, jak równie¿ ich stan i sk³ad, pozwalaj¹ klasyfikowaæ obiekt, jako całkowicie nieuci¹¿liwy dla œrodowiska.

4.3.	Gospodarka odpadami powstaj¹cymi na terenie projektowanej elektrowni wiatrowej.

4.3.1.	Odpady powstaj¹ce na etapie budowy, eksploatacji i likwidacji.

Faza budowy.

Podczas budowy elektrowni wiatrowej powstawać będą odpady podobne do komunalnych, odpady materia³ów i elementów budowlanych oraz ziemia z wykopów.  G³ównym iloœciowo sk³adnikiem odpadów budowlanych jest gruz betonowy. Planuj¹c organizacjê placu budowy nale¿y przewidzieæ selektywne gromadzenie odpadów budowlanych z podzia³em na sk³adniki maj¹ce charakter surowców wtórnych. W sposób selektywny nale¿y równie¿ wywoziæ te odpady do zak³adu przetwórczego, jak i na sk³adowisko. Odpady budowlane, a zw³aszcza gruz budowlany oraz grunt z wykopów, z uwagi na mo¿liwoœæ ich wtórnego wykorzystania, powinny byæ na sk³adowiskach gromadzone selektywnie. Odpady podobne do komunalnych gromadzone będą w szczelnym pojemniku, skąd trafią na wysypisko odpadów komunalnych.

W trakcie budowy nast¹pi usuniêcie czêœci humusu z terenu budowy. Powinien on zostaæ zabezpieczony i ponownie wykorzystany przy zagospodarowaniu terenu (przywróceniu terenowi działki funkcji gruntu ornego). Ewentualne nadwy¿ki humusu nale¿y odsprzedaæ na cele rolnicze (głównie z terenu placu manewrowego).

Faza eksploatacji.

Elektrownia wiatrowa bêdzie prowadziła dzia³alnoœæ gospodarcz¹ i bêdzie równie¿ wytwórc¹ odpadów, podlegaj¹cym obowi¹zkom wynikaj¹cym z Ustawy o odpadach.

Jeśli chodzi o zastosowaną technologię produkcji energii elektrycznej to jest ona technologią bezodpadową. Podczas eksploatacji turbiny nie będzie zachodziła konieczność wymiany oleju.

Brak stałej obsługi to brak odpadów komunalnych.

Odpady mog¹ce powstawaæ na terenie projektowanego obiektu:

- odpady z instalacji oœwietleniowych.

Znajduj¹ siê one na liście odpadów niebezpiecznych:

- lampy fluorescencyjne i inne zawieraj¹ce rtêæ.

Faza likwidacji.

W trakcie likwidacji obiektu powstan¹ głównie odpady z demonta¿u obiektów budowlanych.

4.3.2.	Sposób postępowania z wytwarzanymi odpadami.

Zużyte świetlówki (kilka szt./rok) będą gromadzone oddzielnie w wyznaczonm miejscu i okresowo odbierane przez specjalistyczną firmę w celu utylizacji.

4.3.3.	Wnioski i uwagi.

Projektowana elektrownia wiatrowa, po³o¿ona w Woli Świnieckiej, przy prowadzeniu gospodarki odpadami w opisany powy¿ej sposób, nie powinna stanowiæ zagro¿enia dla œrodowiska pod wzglêdem ochrony powierzchni ziemi przed odpadami.

Zabronione jest spalanie jakichkolwiek odpadów powstaj¹cych na terenie planowanej inwestycji.

Inwestor powinien przed rozpoczęciem eksploatacji złożyć do odpowiednich urzędów informację o wytwarzanych odpadach innych niż niebezpieczne oraz uzyskać zezwolenie na wytwarzanie odpadów niebezpiecznych.

Na etapie budowy i eksploatacji należy prowadzić ilościową i jakościową ewidencję powstających odpadów zgodnie z przyjętym katalogiem odpadów i listą odpadów niebezpiecznych.

4.4.	Oddzia³ywanie inwestycji na klimat akustyczny oraz środowisko elektromagnetyczne.

Turbina wiatrowa w całości otoczona będzie terenami o charakterze rolniczym (pola orne, łąki). Najbliższe tereny z zabudową mieszkalną (działki z zabudową o charakterze zagrodowym) znajdują się w odległości 400 metrów od miejsca usytuowania projektowanej turbiny wiatrowej w kierunku południowo-wschodnim.

Wymagania akustyczne, dotyczące dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku, określone są w  Rozporządzeniu Ministra Środowiska, z dnia 29 lipca 20004 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. z dnia 13 sierpnia 2004 r. Nr 178, poz. 1841).

Tereny znajdujące się w sąsiedztwie instalacji (tereny rolnicze) nie podlegają prawnej ochronie przed hałasem. Ochronie takiej podlegają jedynie tereny zabudowy mieszkalnej typu zagrodowego położone w znacznej odległości od instalacji. Najbliższe takie tereny położone są w kierunku południowo-wschodnim, w odległości 400 m. Dopuszczalne poziomy hałasu powodowanego przez instalacje dla terenów z zabudową zagrodową (zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z 29 lipca 2004 w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku) wynoszą:

Tabela:  Dopuszczalne poziomy hałasu.

| przeznaczenie terenu | poziom dopuszczalny |
| --- | --- |
|  | w dzień – LA eq D1) | w nocy – LA eq N2) |
| tereny zabudowy zagrodowej | 55 dB | 45 dB |

1) 	równoważny poziom hałasu dla pory dnia (rozumianej jako przedział czasu od godziny 600 do godziny 2200),

2) 	równoważny poziom hałasu dla pory nocy (rozumianej jako przedział czasu od godziny 2200 do godziny 600).

Prace budowlane powoduj¹ce ha³as w fazie realizacji projektowanej inwestycji, zwi¹zane bêd¹ bezpośrednio z budow¹ obiektu (maszyny do prac ziemnych, betoniarki, ciêcie materia³ów, ³adowarki, dŸwigi, manewry pojazdów). Opieraj¹c siê na analizach robót budowlanych wykonywanych z du¿¹ koncentracj¹ urz¹dzeñ i natê¿eniem prac mo¿na oszacowaæ, ¿e ha³as o poziomie 50 dB mo¿e siêgn¹æ do odleg³oœci 100 m od terenu budowy. Oddzia³ywanie akustyczne na otoczenie w trakcie prac wykonywanych w fazie likwidacji elektrowni może byæ wiêksze ni¿ w trakcie budowy - w zwi¹zku z ha³aœliwym rozkruszaniem betonu i rozcinaniem elementów konstrukcyjnych. Zabudowa mieszkaniowa znajduje się w odległości gwarantującej w każdej z opisanych wyżej sytuacji dotrzymanie dopuszczalnych poziomów hałasu.

W czasie eksploatacji elektrowni wiatrowej wystąpią hałasy pochodzenia mechanicznego oraz aerodynamicznego, spowodowane działaniem generatora. Hałasy te mogą być słyszalne maksymalnie w odległości 500 m od źródła.

Hałasy aerodynamiczne powstają w wyniku kontaktu powietrza ze śmigłami i maskowane są szumem wiatru na innych przeszkodach terenowych i na uchu. Powstające infradźwięki przy wiatraku, charakteryzują się poziomami znacznie niższymi od mogących powodować zagrożenie dla zdrowia.

Najbardziej dokuczliwy może być hałas powstający na nierównościach śmigieł (falowanie jednostajnego szumu).

Gwarantowany poziom mocy akustycznej dla rozpatrywanej turbiny E-83 o mocy znamionowej 800 kW i wysokości piasty 73 m wynosi 103 dB(A).

Badania przeprowadzone dla podobnych elektrowni wiatrowych wykazały, że maksymalny poziom hałasu wokół turbin wiatrowych jest następujący:

- w odległości 200 m	46,5 (47,0) dB(A),

- w odległości 250 m	44,5 (44,9) dB(A),

- w odległości 300 m	42,7 (43,2) dB(A),

- w odległości 500 m	37,4 (37,9) dB(A).

Dodatkowo istnieje możliwość wyciszenia (o około 4 ÷ 5 dB) pracy elektrowni poprzez zmniejszenie prędkości obrotowej i mocy znamionowej o 3 ÷ 5 % w trakcie nocy.

Turbiny wiatrowe są źródłem pól elektromagnetycznych niskich częstotliwości (50 Hz) wywoływanych przepływem prądów. Wytwarzane napięcia i natężenia prądu będą małe i pola elektromagnetyczne występujące w odległości kilku metrów od wiatraka będą niższe od dopuszczalnych wartości granicznych (natężenie pola elektrycznego <0,3 kV/m, indukcja pola magnetycznego <1 A/m).

## Wnioski i zalecenia.

Jak widać z przedstawionego wyżej zestawienia, w przypadku rozpatrywanej inwestycji maksymalny poziom hałasu docierający do zabudowy mieszkaniowej może wynieść około 40 dB(A), a więc będzie niższy od poziomu dopuszczalnego dla pory nocnej, wynoszącego 45 dB(A).

Elektrownia wiatrowa nie wytwarza dźwięku o dużym natężeniu. Problemem jest monotonność dźwięku i jego długoczasowe oddziaływanie na psychikę człowieka. W przypadku rozpatrywanej inwestycji odległość występowania zabudowy mieszkalnej jest na tyle duża, że nie powinien wystąpić negatywny wpływ z tego tytułu.

Wytwarzane pola elektromagnetyczne będą miały wartości niższe od granicznych dopuszczalnych w środowisku i nie spowodują jakiegokolwiek zagrożenia dla ludzi.

4.5.	Środowisko przyrodnicze.

Środowisko przyrodnicze w bezpośrednim sąsiedztwie przewidywanej lokalizacji obiektu nie posiada wartości podlegających ochronie. Nie występują na tym terenie rośliny i zwierzęta podlegające prawnej ochronie.

4.5.1.	Oddziaływanie na krajobraz.

Realizacja inwestycji nie spowoduje pogorszenia estetyki krajobrazu. Można postawić tezę, że wiatrak elektrowni będzie budowlą urozmaicającą monotonny krajobraz rolniczy.

Ustawienie wiatraka nie spowoduje konieczności usunięcia jakichkolwiek drzew i krzewów.

4.5.2.	Oddziaływanie na przyrodę.

Na terenie rozpatrywanej działki nie występują żadne z gatunków roślin objętych ochroną na mocy obowiązującego prawa.

W pobliżu nie ma gniazd dużych gatunków ptaków, dla których planowana inwestycja mogłaby być zagrożeniem.

Podczas eksploatacji elektrowni szczególnie zagrożone mogą być gatunki padlinożerne (kruki, myszołowy i inne ptaki drapieżne), które często penetrują otoczenie wiatraków w poszukiwaniu zdobyczy. Wypadki takie są nieuniknione i występują w przypadku każdej elektrowni wiatrowej.

Ponieważ projektowana inwestycja jest usytuowana w miejscu położonym z dala od miejsc gniazdowania i koncentracji oraz przelotów ptaków, do minimum zostanie ograniczone zagrożenie dla życia ptaków z tytułu możliwości ich rozbicia się o turbiny wiatrowe.

Turbiny wiatrowe posiadając pewne wady wpływające na jakość życia ptaków, w dużym stopniu redukują ilość wypadków śmiertelnych z innych powodów. Produkcja energii przez turbiny wiatrowe zmniejsza produkcję energii ze źródeł konwencjonalnych, przez co zmniejsza się emisja zanieczyszczeń do środowiska i wydobycie złóż kopalnianych. Dzięki temu zmniejsza się natężenie występowania kwaśnych deszczów, zmniejsza nasycenie smogu i degradacja środowiska. Elektrownie wiatrowe nie produkują sztucznej zasłony dymnej, która może doprowadzić do zmniejszenia widoczności i zasłonięcia przeszkody. Linie przyłączeniowe między elektrownią wiatrową a stacją energetyczną wykonuje się jako instalacje podziemne, a to likwiduje zagrożenie kolizji ptaków z liniami napowietrznymi.

5.	Uzasadnienie wybranego wariantu przedsiêwziêcia ze wskazaniem jego oddzia³ywania na œrodowisko.

Uzasadnienie jednowariantowego rozwi¹zania technologicznego przedstawiono w punkcie 3 niniejszego opracowania. Analizowana technologia wytwarzania energii elektrycznej jest porównywalna we wszystkich tego typu przedsięwzięciach. Różnice dotyczą jedynie modyfikacji konstrukcyjnych i zastosowanych materiałów.

Projektowana inwestycja nie bêdzie stanowiæ żadnego zagro¿enia dla powietrza atmosferycznego. Eksploatacja elektrowni wiatrowej nie powoduje żadnych emisji zanieczyszczeń do powietrza.

Eksploatacja elektrowni wiatrowej nie wymaga użycia wody do celów technologicznych i nie powoduje powstawania ścieków z tego tytułu. Z powodu braku stałej obsługi nie będą powstawać ścieki socjalno-bytowe. Wszystkie ścieki opadowe i roztopowe z terenu zajętego pod turbinę wiatrową rozprowadzane będą po terenie działki rolnej. Gospodarka wodno-ściekowa nie będzie stanowić zagro¿enia dla œrodowiska.

Projektowana inwestycja w fazie eksploatacji przyczyni się do zwiêkszenia uci¹¿liwoœci akustycznej obiektu w stosunku do otoczenia, ale nie spowoduje naruszenia obowiązujących norm akustycznych.

Eksploatacja elektrowni wiatrowej stwarza pewne zagrożenia dla przelatujących ptaków, ale ze względu na usytuowanie inwestycji z dala od miejsc gniazdowania i koncentracji oraz tras przelotów ptaków, zagrożenie to będzie minimalne.

W przypadku analizowanego przedsiêwziêcia inwestycyjnego z punktu widzenia przewidzianych do zastosowania rozwiązań technicznych mamy do czynienia z inwestycj¹ nie maj¹cą znaczącego wpływu na środowisko.

6.	Opis potencjalnie znacz¹cych oddzia³ywañ planowanego przedsiêwziêcia na œrodowisko.

Przeprowadzone analizy uci¹¿liwoœci planowanego przedsiêwziêcia dla powietrza atmosferycznego, gleby, wód powierzchniowych i podziemnych oraz w zakresie wytwarzanych odpadów nie wykaza³y uci¹¿liwoœci na najbli¿sze otoczenie. Nie przewiduje siê równie¿ przekroczenia obowiązujących dopuszczalnych poziomów hałasu przenikających z terenów dzia³alnoœci gospodarczej na tereny zabudowy mieszkaniowej.

Dotrzymanie przyjêtych za³o¿eñ w zakresie przewidzianych do zastosowania urządzeń gwarantuje, ¿e rozpatrywane przedsiêwziêcie nie bêdzie uci¹¿liwe dla œrodowiska.

7.	Przewidywane dzia³ania maj¹ce na celu zapobieganie, zmniejszanie lub kompensowanie szkodliwych oddzia³ywañ na œrodowisko.

W przypadku rozpatrywanej inwestycji nie przewiduje siê ¿adnych szczególnych dzia³añ maj¹cych na celu zapobieganie, zmniejszanie lub kompensowanie szkodliwych oddzia³ywañ na œrodowisko.

Energia wiatrowa jest czystą ekologicznie formą energii i charakteryzuje się szeregiem pozytywnych cech:

- brak zanieczyszczenia powietrza,

- uniknięcie zmian stosunków wodnych i podgrzewania wód powierzchniowych,

- brak wytwarzanych odpadów,

- brak eksploatacji kopalń głębinowych lub powierzchniowych i zagrożenia promieniowaniem jonizującym.

8.	Porównanie proponowanych rozwi¹zañ technologicznych z innymi dostêpnymi rozwi¹zaniami z punktu widzenia czystszej produkcji.

Planowane przedsiêwziêcie inwestycyjne jest zwi¹zane w fazie eksploatacji z u¿ywaniem w procesie produkcyjnym maszyn lub innych urz¹dzeñ technicznych mog¹cych niekorzystnie oddzia³ywaæ na œrodowisko, ale przewidziany do realizacji projekt zak³ada zastosowanie technologii wytwarzania energii elektrycznej porównywalnej we wszystkich stosowanych tego typu przedsięwzięciach. Przewidywany do zainstalowania typ turbiny E-53 z generatorem synchronicznym bezprzekładniowym oraz unikalnym profilem łopat wirnika pozwalającym na zmniejszenie poziomu generowanego hałasu powoduje, że jest to aktualnie najnowocześniejsze rozwiązanie na świecie.

W takiej sytuacji nie przeprowadzano porównania proponowanego rozwi¹zania technologicznego z innymi, poniewa¿ uwzglêdnia on aktualne dzia³ania proekologiczne i nie stwarza zagro¿eñ dla œrodowiska.

9.	Obszar ograniczonego u¿ytkowania.

Dla rozwa¿anego przedsiêwziêcia inwestycyjnego nie ma potrzeby ustanowienia obszaru ograniczonego u¿ytkowania (w rozumieniu przepisów ustawy – Prawo ochrony œrodowiska) w zakresie przeznaczenia terenu, wymagañ technicznych dotycz¹cych obiektów budowlanych i sposobów korzystania z nich.

10.	Przedstawienie graficzne wyników obliczeñ.

Ze względu na brak negatywnego oddziaływania projektowanej inwestycji na środowisko, nie przedstawiono wyników obliczeń w formie graficznej.

11.	Analiza mo¿liwych konfliktów spo³ecznych.

W zakresie ochrony œrodowiska eksploatacja projektowanej elektrowni wiatrowej w Woli Świnieckiej nie bêdzie mia³a znaczenia na zwiêkszenie uci¹¿liwoœci dla osób trzecich i co za tym idzie nie powinna spowodowaæ konfliktów spo³ecznych.

Z tytu³u eksploatacji projektowanej inwestycji ulegnie zwiêkszeniu poziom ha³asu, ale nie przekroczy obowiązujących norm.

W zakresie emitowanych zanieczyszczeñ do atmosfery oraz wytwarzanych œcieków i odpadów projektowana inwestycja nie spowoduje zwiêkszenia uci¹¿liwoœci dla osób trzecich.

Realizacja zamierzenia inwestycyjnego uwzglêdnia ochronê uzasadnionych interesów s¹siadów w zakresie art. 5 pkt. 2 przepisów Prawa Budowlanego:

- zapewnienia dostêpu do drogi publicznej,

- ochrony przed pozbawieniem:

- mo¿liwoœci korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej i cieplnej oraz ze œrodków ³¹cznoœci,

- dop³ywu œwiat³a dziennego do pomieszczeñ przeznaczonych na pobyt ludzi,

- ochrony przed uci¹¿liwoœciami powodowanymi przez ha³as, wibracje,  zak³ócenia elektryczne,

- ochrony przed zanieczyszczeniem powietrza, wody lub gleby.

12.	Propozycje monitoringu oddzia³ywania planowanego przedsiêwziêcia na etapie budowy i eksploatacji.

Na podstawie przeprowadzonych analiz mo¿na stwierdziæ, ¿e uci¹¿liwe oddzia³ywanie projektowanego obiektu, nie przekroczy granicy dzia³ki bêd¹cej w³asnoœci¹ Inwestora.

Poniewa¿ stopieñ uci¹¿liwoœci obiektu bêdzie niewielki, prowadzenie sta³ego monitoringu wp³ywu na œrodowisko nie jest konieczne.

Bezpośrednio po zakoñczeniu realizacji inwestycji, nale¿y wykonaæ pomiary sprawdzaj¹ce poziom ha³asu emitowany do œrodowiska z terenu elektrowni.

13.	Braki i niedoskona³oœci opracowanego raportu wynikaj¹ce z niekompletnoœci materia³ów oraz poczynionych za³o¿eñ w zakresie planowanego przedsiêwziêcia.

Ocenê sporz¹dzono w oparciu o dane literaturowe, założenia projektowe, wizjê lokaln¹ oraz dane otrzymane od Inwestora.

- Okreœlenie stopnia i sposobu uwzglêdnienia wymagañ ochrony œrodowiska zawartych w decyzjach.

Postanowienie Wójta Gminy Świnice Warckie nr 1/2008 nakazujące sporządzenie raportu oddziaływania na środowisko.

Nie zawiera szczególnych wymagań  dotyczących ochrony środowiska, poza wynikającymi z art. 52 ust. 1 ustawy: Prawo ochrony środowiska.

Postanowienie Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Łęczycy uznające za zasadne sporządzenie i określające zakres raportu oddziaływania na środowisko.

Nie zawiera szczególnych wymagań  dotyczących ochrony środowiska, poza wynikającymi z art. 52 ust. 1 ustawy: Prawo ochrony środowiska.

- Streszczenie w jêzyku niespecjalistycznym.

Niniejsze opracowanie wykonano w oparciu o zebrane materia³y i informacje oraz obowi¹zuj¹ce w Polsce przepisy zwi¹zane z ochron¹ œrodowiska. Zawarto charakterystykê stanu istniej¹cego rozpatrywanego terenu oraz charakterystykê planowanych dzia³añ inwestycyjnych.

Realizacja inwestycji jest możliwa i dopuszczalna z punktu widzenia regulacji prawnych dotyczących uwarunkowań przyrodniczych.

Eksploatacja rozpatrywanej elektrowni wiatrowej nie spowoduje emisji zanieczyszczeñ do powietrza atmosferycznego, nie przyczyni się do wytworzenia odpadów i ścieków oraz nie będzie wykorzystywać do produkcji wody. Projektowana inwestycja nie wpłynie ujemnie na wody powierzchniowe, gruntowe i glebê. Środowisko przyrodnicze w bezpośrednim sąsiedztwie inwestycji nie będzie zagrożone.

W zakresie emisji ha³asu projektowana elektrownia wiatrowa przyczyni się do zwiêkszenia uci¹¿liwoœci akustycznej w stosunku do stanu istniej¹cego, ale nie spowoduje naruszenia obowiązujących norm.

Przeprowadzona analiza pozwoli³a stwierdziæ, ¿e wynik³e w czasie budowy, eksploatacji i potencjalnej likwidacji projektowanej inwestycji powsta³e uci¹¿liwoœci œrodowiska przyrodniczego nie wykrocz¹ poza teren obiektu, a w jego granicach nie wp³yn¹ w sposób znacz¹cy na zdrowie ludzi oraz œrodowisko.

Planowana inwestycja budowy elektrowni wiatrowej w Woli Świnieckiej uwzglêdnia wszystkie najbardziej aktualne dzia³ania proekologiczne zwi¹zane z produkcją energii elektrycznej przy wykorzystaniu energii wiatru.

Przy prawidłowej eksploatacji i spełnieniu wymagań inwestycyjnych i eksploatacyjnych, projektowana elektrownia wiatrowa nie powinna spowodować zagrożenia dla środowiska.