PRZEBUDOWA DROGI w miejscowoœci Kolonia Œwinice

SZCZEGÓ£OWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE

| PRZEDMIAR ROBÓT |
| --- |
| KOLONIA ŒWINICE - ETAP I |
| Lp. | Podstawa | SST | Opis | Jedn.obm. | Iloœæ |
| ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE |  |  |  |
| 1 | KNR 201 0119 03 | D-01.01.01.12 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym. | km | 1260.00/1000 = 1.260 |
| 2 | KNR 231 0802 05 | D-01.02.04 | Rozebranie podbudowy z kruszywa gr. 15 cm mechanicznie | m2 | 147 |
| PRZEPUST POD DROG¥ |
| 3 | KNR 201 0206 04 10 | D-03.01.01.10 | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiêbiernymi o pojemnoœci ³y¿ki 0,60 m3 z transportem urobku samochodami samowy³adowczymi 5-10 t na odleg³oœæ do 1 km, grunt nie oblepiaj¹cy kat. III-IV | m3 | (((2.2+0.4)*0.9)/2)*14.0 = 16.380 |
| 4 | KNR 231 0605 03 | D-03.01.01.10 | Przepusty rurowe pod zjazdami - ³awy fundamentowe ¿wirowe | m3 | 14.0*0.2*0.5 = 1.400 |
| 5 | KNR 231 0605 06 | D-03.01.01.10 | Przepusty rurowe pod zjazdami - rury betonowe o œrednicy 40 cm | m | 14 |
| 6 | KNNR 1 0317-01 | D-03.01.01.10 | Zasypywanie wykopów ze skarpami z przerzutem na odl. do 3 m z zagêszczeniem ; kat. gr. I-III | m3 | 16.38-(0.2*0.5*14.0)-3.14*0.2*0.2 = 14.854 |
| 7 | KNR 231 1404 01 | D-03.01.01.10 | Oczyszczenie przepustów œr. 0.4 m z namu³u do 50% jego œrednicy | m | 5 |
| PODBUDOWA |  |  |  |  |
| 8 | KNR 231 0101 01 analogia | D-04.01.01 | Koryta o g³êb. 10 cm wykonywane na ca³ej szer. jezdni wraz z profilowaniem i zagêszczeniem, wykonywane mechanicznie w gruntach kat. II-IV | m2 | 380.0*3.8 = 1444.000 |
| 9 | KNR 2-31 0114-05 | D-04.04.02.23,24 | Podbudowa z kruszywa ³amanego - warstwa dolna o grub. po zagêszcz. 7cm | m2 | 850.0*3.8+48.5 = 3278.500 |
| 10 | KNR 2-31 0114-05 | D-04.04.02.23,24 | Podbudowa z kruszywa kamiennego ³amanego o frakcji 5/31 stabilizowanego mechanicznie grub. po zagêszcz. 12cm | m2 | 147.0+(1260-880)*3.8 = 1591.000 |
| 11 | KNR 201 0114 07/08 | D-04.04.02.23,24 | Warstwa podbudowy z kruszywa ³amanego kamiennego o uziarnieniu 5/31, gruboœæ warstwy po zagêszczeniu 12 cm-zjazdy do posesji | m2 | 4.51+3.92+5.82+2.65+5.30+5.52+4.97+4.6+4.25+4.05+4.51+3.27+2.90+4.11+6.0+5.78+4.75+3.17+5.68 = 85.760 |
| POBOCZE |  |  |  |  |
| 12 | KNR 231 0202 02 | D-06.03.01 | Pobocza ¿wirowe z rozœcieleniem rêcznym, profilowaniem i zagêszczeniem o gruboœci po zagêszczeniu 15cm | m3 | 2*1260*0.75-19*3.5 = 1823.500 |
| ROWY |
| 13 | KNR 231 1403 05 | D-06.04.01 | Oczyszczenie rowu z namu³u z wyprofilowaniem skarp rowu, przy gruboœci namu³u 20cm | m | 20 |

| TABELA ELEMENTÓW ROZLICZENIOWYCH |
| --- |
| KOLONIA SWINICE - ETAP I |
| Lp. | SST | Opis | Jedn.obm. | Iloœæ | Cena jedn. | Wartoœæ |
| ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE |  |  |  |  |
| 1 | D-01.01.01.12 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym. | km | 1,26 |  |  |
| 2 | D-01.02.04 | Rozebranie podbudowy z kruszywa gr. 15 cm mechanicznie | m2 | 147,00 |  |  |
| PRZEPUST POD DROGA |  |  |  |  |  |
| 3 | D-03.01.01.10 | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiêbiernymi o pojemnoœci ³y¿ki 0,60 m3 z transportem urobku samochodami samowy³adowczymi 5-10 t na odleg³oœæ do 1 km, grunt nie oblepiaj¹cy kat. III-IV | m3 | 16,38 |  |  |
| 4 | D-03.01.01.10 | Przepusty rurowe pod zjazdami - lawy fundamentowe ¿wirowe | m3 | 1,40 |  |  |
| 5 | D-03.01.01.10 | Przepusty rurowe pod zjazdami - rury betonowe o œrednicy 40 cm | m | 14,00 |  |  |
| 6 | D-03.01.01.10 | Zasypywanie wykopów ze skarpami z przerzutem na odl.do 3 m z zagêszczeniem ; kat.gr. I-III | m3 | 14,85 |  |  |
| 7 | D-03.01.01.10 | Oczyszczenie przepustów œr. 0.4 m z namu³u do 50% jego œrednicy | m | 5,00 |  |  |
| PODBUDOWA |  |  |  |  |  |
| 8 | D-04.01.01 | Koryta o gleb. 10 cm wykonywane na ca³ej szer. jezdni wraz z profilowaniem i zagêszczeniem, wykonywane mechanicznie w gruntach kat. II-IV | m2 | 1444,00 |  |  |
| 9 | D-04.04.02.23,24 | Podbudowa z kruszywa ³amanego - warstwa dolna o grub. po zagêszcz. 7cm | m2 | 3278,50 |  |  |
| 10 | D-04.04.02.23,24 | Podbudowa z kruszywa kamiennego ³amanego o frakcji 5/31 stabilizowanego mechanicznie grub. po zageszcz. 12cm | m2 | 1591,00 |  |  |
| 11 | D-04.04.02.23,24 | Warstwa podbudowy z kruszywa ³amanego kamiennego o uziarnieniu 5/31, gruboœæ warstwy po zagêszczeniu 12 cm-zjazdy do posesji | m2 | 85,76 |  |  |
| POBOCZE |  |  |  |  |  |  |
| 12 | D-06.03.01 | Pobocza ¿wirowe z rozscieleniem rêcznym, profilowaniem i zagêszczeniem o gruboœci po zagêszczeniu 15cm | m3 | 1823,50 |  |  |
| ROWY |  |  |  |  |  |  |
| 13 | D-06.04.01 | Oczyszczenie rowu z namu³u z wyprofilowaniem skarp rowu, przy gruboœci namu³u 20cm | m | 20,00 |  |  |
| Wartoœæ netto |  |  |
| Podatek VAT 22% |  |  |
| Wartoœæ brutto |  |  |
| S£OWNIE: |

D-01.01.01.12

WYZNACZENIE  TRASY

I  PUNKTÓW  WYSOKOŒCIOWYCH W TERENIE RÓWNINNYM

1. WSTÊP

1.1.Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegó³owej specyfikacji technicznej s¹ wymagania dotycz¹ce wykonania i odbioru robót zwi¹zanych z wyznaczeniem trasy drogowej i jej punktów wysokoœciowych w terenie równinnym.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegó³owa specyfikacja techniczna stanowi obowi¹zuj¹c¹ podstawê stosowania jej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót przy przebudowie drogi w miejscowoœci Kolonia Œwinice na d³ugoœci 1260,0mb.

1.3. Zakres robót objêtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycz¹ zasad prowadzenia robót zwi¹zanych z wszystkimi czynnoœciami umo¿liwiaj¹cymi i maj¹cymi na celu wyznaczenie w terenie przebiegu trasy drogowej.

1.3.1. Wyznaczenie trasy i punktów wysokoœciowych

W zakres robót pomiarowych, zwi¹zanych z wyznaczeniem trasy i punktów wysokoœciowych wchodz¹:

sprawdzenie wyznaczenia sytuacyjnego i wysokoœciowego punktów g³ównych osi trasy i punktów wysokoœciowych,

uzupe³nienie osi trasy dodatkowymi punktami (wyznaczenie osi),

wyznaczenie dodatkowych punktów wysokoœciowych (reperów roboczych),

wyznaczenie przekrojów poprzecznych,

zastabilizowanie punktów w sposób trwa³y, ochrona ich przed zniszczeniem oraz oznakowanie w sposób u³atwiaj¹cy odszukanie i ewentualne wyznaczenie.

1.4. Okreœlenia podstawowe

1.4.1. Punkty g³ówne trasy - punkty za³amania osi trasy, punkty kierunkowe oraz pocz¹tkowy i koñcowy punkt trasy.

1.4.2. Pozosta³e okreœlenia podstawowe s¹ zgodne z obowi¹zuj¹cymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4.

1.5. Ogólne wymagania dotycz¹ce robót

Ogólne wymagania dotycz¹ce robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5.

2. MATERIA£Y

2.1. Ogólne wymagania dotycz¹ce materia³ów

Ogólne wymagania dotycz¹ce materia³ów, ich pozyskiwania i sk³adowania podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 2.

2.2. Rodzaje materia³ów

Do utrwalenia punktów g³ównych trasy nale¿y stosowaæ prêty stalowe, rury metalowe o d³ugoœci oko³o 0,50 metra.

Dla punktów utrwalanych w istniej¹cej nawierzchni bolce stalowe œrednicy 5 mm i d³ugoœci od  0,04 do 0,05m.

„Œwiadki” powinny mieæ d³ugoœæ oko³o 0,50 m i przekrój prostok¹tny.

3. SPRZÊT

3.1. Ogólne wymagania dotycz¹ce sprzêtu

Ogólne wymagania dotycz¹ce sprzêtu podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3.

3.2. Sprzêt pomiarowy

Do wyznaczenia sytuacyjnego trasy i punktów wysokoœciowych nale¿y stosowaæ nastêpuj¹cy sprzêt:

niwelatory,

-    tyczki,

³aty,

taœmy stalowe, szpilki.

Sprzêt stosowany do wyznaczenia trasy drogowej i jej punktów wysokoœciowych powinien gwarantowaæ uzyskanie wymaganej dok³adnoœci pomiaru.

4. TRANSPORT

4.1. Ogólne wymagania dotycz¹ce transportu

Ogólne wymagania dotycz¹ce transportu podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4.

4.2. Transport sprzêtu i materia³ów

Sprzêt i materia³y do wyznaczenia trasy mo¿na przewoziæ dowolnymi œrodkami transportu.

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Ogólne zasady wykonania robót

Ogólne zasady wykonania robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5.

5.2. Zasady wykonywania prac pomiarowych

Prace pomiarowe powinny byæ wykonane zgodnie z obowi¹zuj¹cymi Instrukcjami GUGiK (od 1 do 7).

Przed przyst¹pieniem do robót Wykonawca powinien przej¹æ od Zamawiaj¹cego dane zawieraj¹ce lokalizacjê i wspó³rzêdne punktów g³ównych trasy oraz reperów.

W oparciu o materia³y dostarczone przez Zamawiaj¹cego, Wykonawca powinien przeprowadziæ obliczenia i pomiary geodezyjne niezbêdne do szczegó³owego wytyczenia robót.

Wszystkie roboty, które bazuj¹ na pomiarach Wykonawcy, nie mog¹ byæ rozpoczête przed zaakceptowaniem wyników pomiarów przez In¿yniera.

Punkty wierzcho³kowe, punkty g³ówne trasy i punkty poœrednie osi trasy musz¹ byæ zaopatrzone w oznaczenia okreœlaj¹ce w sposób wyraŸny i jednoznaczny charakterystykê i po³o¿enie tych punktów. Forma i wzór tych oznaczeñ powinny byæ zaakceptowane przez In¿yniera.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronê wszystkich punktów pomiarowych i ich oznaczeñ w czasie trwania robót.

Wszystkie pozosta³e prace pomiarowe konieczne dla prawid³owej realizacji robót nale¿¹ do obowi¹zków Wykonawcy.

5.3. Sprawdzenie wyznaczenia punktów g³ównych osi trasy i punktów wysokoœciowych

Punkty wierzcho³kowe trasy i inne punkty g³ówne powinny byæ zastabilizowane w sposób trwa³y.  Maksymalna odleg³oœæ pomiêdzy punktami g³ównymi na odcinkach prostych nie mo¿e przekraczaæ 500 m.

Maksymalna odleg³oœæ miêdzy reperami roboczymi wzd³u¿ trasy drogowej w terenie p³askim powinna wynosiæ 500 metrów.

Repery robocze powinny byæ wyposa¿one w dodatkowe oznaczenia, zawieraj¹ce wyraŸne i jednoznaczne okreœlenie nazwy reperu i jego rzêdnej.

5.4. Wyznaczenie osi trasy

Tyczenie osi trasy nale¿y wykonaæ w oparciu o dokumentacjê projektow¹ oraz inne dane geodezyjne przekazane przez Zamawiaj¹cego, przy wykorzystaniu sieci poligonizacji pañstwowej albo innej osnowy geodezyjnej, okreœlonej w dokumentacji projektowej.

Oœ trasy powinna byæ wyznaczona w punktach g³ównych i w punktach poœrednich w odleg³oœci zale¿nej od charakterystyki terenu i ukszta³towania trasy, lecz nie rzadziej ni¿ co 50 metrów.

Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne wytyczonej osi trasy w stosunku do dokumentacji projektowej nie mo¿e byæ wiêksze ni¿ 5 cm. Rzêdne niwelety punktów osi trasy nale¿y wyznaczyæ z dok³adnoœci¹ do 1 cm w stosunku do rzêdnych niwelety okreœlonych w dokumentacji projektowej.

Do utrwalenia osi trasy w terenie nale¿y u¿yæ materia³ów wymienionych w pkt 2.2.

Usuniêcie pali z osi trasy jest dopuszczalne tylko wówczas, gdy Wykonawca robót zast¹pi je odpowiednimi palami po obu stronach osi, umieszczonych poza granic¹ robót.

5.5. Wyznaczenie przekrojów poprzecznych

Wyznaczenie przekrojów poprzecznych obejmuje wyznaczenie granicy robót, zgodnie z dokumentacj¹ projektow¹ oraz w miejscach wymagaj¹cych uzupe³nienia dla poprawnego przeprowadzenia robót i w miejscach zaakceptowanych przez In¿yniera.

6. KONTROLA JAKOŒCI ROBÓT

6.1. Ogólne zasady kontroli jakoœci robót

Ogólne zasady kontroli jakoœci robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6.

6.2. Kontrola jakoœci prac pomiarowych

Kontrolê jakoœci prac pomiarowych zwi¹zanych z wyznaczeniem trasy i punktów wysokoœciowych nale¿y prowadziæ wed³ug ogólnych zasad okreœlonych w instrukcjach i wytycznych GUGiK (1,2,3,4,5,6,7) zgodnie z wymaganiami podanymi w pkt 5.4.

7. OBMIAR ROBÓT

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót

Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostk¹ obmiarow¹ jest km (kilometr) wyznaczonej trasy w terenie.

8. ODBIÓR ROBÓT

8.1. Ogólne zasady odbioru robót

Ogólne zasady odbioru robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8.

8.2. Sposób odbioru robót

Odbiór robót zwi¹zanych z wyznaczeniem trasy w terenie nastêpuje na podstawie wpisu dokonanego w dzienniku budowy przez In¿yniera.

9. PODSTAWA P£ATNOŒCI

9.1. Ogólne ustalenia dotycz¹ce podstawy p³atnoœci

Ogólne ustalenia dotycz¹ce podstawy p³atnoœci podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 km wykonania robót obejmuje:

sprawdzenie wyznaczenia punktów g³ównych osi trasy i punktów wysokoœciowych,

uzupe³nienie osi trasy dodatkowymi punktami,

wyznaczenie dodatkowych punktów wysokoœciowych,

wyznaczenie przekrojów poprzecznych,

zastabilizowanie punktów w sposób trwa³y, ochrona ich przed zniszczeniem i oznakowanie u³atwiaj¹ce odszukanie i ewentualne wyznaczenie.

10. PRZEPISY ZWI¥ZANE

Instrukcja techniczna 0-1. Ogólne zasady wykonywania prac geodezyjnych.

Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obs³uga inwestycji, G³ówny Urz¹d Geodezji i Kartografii, Warszawa 1979.

Instrukcja techniczna G-1. Geodezyjna osnowa pozioma, GUGiK 1978.

Instrukcja techniczna G-2. Wysokoœciowa osnowa geodezyjna, GUGiK 1983.

Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysokoœciowe, GUGiK 1979.

Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne, GUGiK 1983.

Wytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacyjne, GUGiK 1983.

D-01.02.04

ROZBIÓRKA ELEMENTÓW DRÓG

1. WSTÊP

1.1.Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegó³owej specyfikacji technicznej s¹ wymagania dotycz¹ce wykonania i odbioru robót zwi¹zanych z rozbiórk¹ elementów dróg.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegó³owa specyfikacja techniczna (SST) stanowi obowi¹zuj¹c¹ podstawê stosowania jej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót drogowych  przy przebudowie drogi w miejscowoœci Kolonia Œwinice na d³ugoœci 1260,0mb.

1.3. Zakres robót objêtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycz¹ zasad prowadzenia robót zwi¹zanych z rozbiórk¹ nawierzchni z kruszywa naturalnego.

1.4. Okreœlenia podstawowe

Stosowane okreœlenia podstawowe s¹ zgodne z obowi¹zuj¹cymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z definicjami podanymi w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4.

1.5. Ogólne wymagania dotycz¹ce robót

Ogólne wymagania dotycz¹ce robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5.

2. MATERIA£Y

2.1. Ogólne wymagania dotycz¹ce materia³ów

Ogólne wymagania dotycz¹ce materia³ów, ich pozyskiwania i sk³adowania, podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 2.

3. SPRZÊT

3.1. Ogólne wymagania dotycz¹ce sprzêtu

Ogólne wymagania dotycz¹ce sprzêtu podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3.

3.2. Sprzêt do rozbiórki

Roboty rozbiórkowe nale¿y wykonywaæ rêcznie.

4. TRANSPORT

4.1. Ogólne wymagania dotycz¹ce transportu

Ogólne wymagania dotycz¹ce transportu podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4.

4.2. Transport materia³ów z rozbiórki

Materia³ z rozbiórki nale¿y przekazaæ W³aœcicielowi.

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Ogólne zasady wykonania robót

Ogólne zasady wykonania robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5.

6. KONTROLA JAKOŒCI ROBÓT

6.1. Ogólne zasady kontroli jakoœci robót

Ogólne zasady kontroli jakoœci robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6.

6.2. Kontrola jakoœci robót rozbiórkowych

Kontrola jakoœci robót polega na wizualnej ocenie kompletnoœci wykonanych robót rozbiórkowych oraz sprawdzeniu stopnia uszkodzenia elementów przewidzianych do powtórnego wykorzystania.

7. OBMIAR ROBÓT

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót

Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”  pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostk¹ obmiarow¹ robót zwi¹zanych z rozbiórk¹ elementów dróg jest:

dla powierzchni nawierzchni - m2 (metr kwadratowy).

8. ODBIÓR ROBÓT

Ogólne zasady odbioru robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”  pkt 8.

9. PODSTAWA P£ATNOŒCI

9.1. Ogólne ustalenia dotycz¹ce podstawy p³atnoœci

Ogólne ustalenia dotycz¹ce podstawy p³atnoœci podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania robót obejmuje:

> nawierzchnia bitumiczna:

wyznaczenie powierzchni przeznaczonej do rozbiórki,

rozebranie nawierzchni ¿wirowej,

za³adunek i wywiezienie materia³ów z rozbiórki w miejsce wskazane przez Inwestora,

wyrównanie pod³o¿a i uporz¹dkowanie terenu rozbiórki.

D - 03.01.01.10

PRZEPUSTY  POD  KORON¥  DROGI

1. WSTÊP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegó³owej specyfikacji technicznej (SST) s¹ wymagania dotycz¹ce wykonania i odbioru robót zwi¹zanych z wykonaniem przepustu pod drog¹ o œrednicy 40cm oraz oczyszczenie istniejacego przepustu z warstwy namu³u.

1.2. Zakres stosowania SST

Ogólna specyfikacja techniczna (SST) stanowi obowi¹zuj¹c¹ podstawê stosowania jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót drogowych przy przebudowie drogi w miejscowoœci Kolonia Œwinice na d³ugoœci 1260,0m.

1.3. Zakres robót objêtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycz¹ zasad prowadzenia robót zwi¹zanych z wykonaniem przepustu pod droga z rur betonowych o œrednicy 40 cm  oraz oczyszczeniem istniej¹cego przepustu pod korona drogi z namu³u.

1.4. Okreœlenia podstawowe

1.4.1. Przepust - obiekt wybudowany w formie zamkniêtej obudowy konstrukcyjnej, s³u¿¹cy do przeprowadzenia wody ma³ych cieków wodnych pod nasypami zjazdów.

1.4.2. Przepust rurowy - przepust, którego konstrukcja noœna wykonana jest z rur betonowych lub ¿elbetowych.

1.4.3. Œcianka czo³owa - konstrukcja stabilizuj¹ca przepust na wlocie i wylocie i podtrzymuj¹ca nasyp zjazdu.

1.4.4. Pozosta³e okreœlenia podstawowe s¹ zgodne z obowi¹zuj¹cymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4.

1.5. Ogólne wymagania dotycz¹ce robót

Ogólne wymagania dotycz¹ce robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5.

2. MATERIA£Y

2.1. Ogólne wymagania dotycz¹ce materia³ów

Ogólne wymagania dotycz¹ce materia³ów, ich pozyskiwania i sk³adowania, podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 2.

2.2. Rodzaje materia³ów

Materia³ami stosowanymi przy wykonywaniu przepustów, objêtych niniejsz¹ SST s¹:

prefabrykaty betonowe,

beton,

materia³y na ³awy fundamentowe,

materia³y izolacyjne,

kostka betonowa do umocnienia wlotu i wylotu.

2.3. Prefabrykaty rurowe

Kszta³t i wymiary prefabrykatów powinny byæ zgodne z dokumentacj¹ projektow¹ i SST. Odchy³ki wymiarów prefabrykatów powinny odpowiadaæ PN-B-02356 [1].

Powierzchnie elementów powinny byæ g³adkie, bez pêkniêæ i rys. Dopuszcza siê drobne pory jako pozosta³oœci po pêcherzykach powietrza i wodzie, których g³êbokoœæ nie przekracza 5 mm.

Prefabrykaty rurowe powinny byæ wykonane z betonu klasy co najmniej  B-30.

Sk³adowanie prefabrykatów powinno odbywaæ siê na wyrównanym, utwardzonym i odwodnionym pod³o¿u.

2.4. Kruszywa do betonu

Kruszywa stosowane do wyrobu betonowych elementów konstrukcji przepustów powinny spe³niaæ wymagania PN-B-06712 [5].

Kruszywa nale¿y sk³adowaæ w warunkach zabezpieczaj¹cych je przed zanieczyszczeniem oraz zmieszaniem z innymi asortymentami lub jego frakcjami. Pod³o¿e sk³adowiska powinno byæ równe, utwardzone i dobrze odwodnione.

2.5. Cement

Cement stosowany do wyrobu betonowych elementów konstrukcji przepustów powinien spe³niaæ wymagania PN-B-19701 [7].

Nale¿y stosowaæ cement portlandzki zwyk³y (bez dodatków) klasy 42,5 do betonu klasy B-30 i klasy 32,5 do betonu klasy B-25.

Cement nale¿y przechowywaæ zgodnie z BN-88/6731-08 [14].

2.6. Woda

Woda powinna byæ „odmiany 1” zgodnie z wymaganiami PN-B-32250 [9]. Bez badañ laboratoryjnych mo¿na stosowaæ wodoci¹gow¹ wodê pitn¹.

2.7. Mieszanka kruszywa naturalnego

Mieszanka do wykonania ³awy fundamentowej powinna spe³niaæ wymagania PN-B-06712 [5].

2.9. Materia³y izolacyjne

Do wykonania izolacji przepustów i œcianek czo³owych mo¿na stosowaæ:

emulsjê kationow¹, wg BN-68/6753-04 [17] lub aprobaty technicznej,

roztwór asfaltowy do gruntowania wg PN-B-24622 [8],

lepik asfaltowy na gor¹co bez wype³niacza wg PN-C-96177 [10],

papê asfaltow¹ wg BN-79/6751-01 [15] i BN-88/6751-03 [16] lub aprobaty technicznej,

wszelkie inne materia³y izolacyjne sprawdzone doœwiadczalnie i posiadaj¹ce aprobatê techniczn¹ - za zgod¹ In¿yniera.

2.10. Zaprawa cementowa

Stosowana zaprawa cementowa powinna byæ marki nie ni¿szej ni¿ m 12 i spe³niaæ wymagania PN-B-14501 [6].

3. SPRZÊT

3.1. Ogólne wymagania dotycz¹ce sprzêtu

Ogólne wymagania dotycz¹ce sprzêtu podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3.

3.2. Sprzêt do wykonywania przepustów

Wykonawca przystêpuj¹cy do wykonania przepustu i œcianki czo³owej powinien wykazaæ siê mo¿liwoœci¹ korzystania z nastêpuj¹cego sprzêtu:

koparki do wykonywania wykopów g³êbokich,

sprzêtu do rêcznego wykonywania p³ytkich wykopów szerokoprzestrzennych,

betoniarek,

sprzêtu do zagêszczania: ubijaki rêczne i mechaniczne, zagêszczarki p³ytowe.

4. TRANSPORT

4.1. Ogólne wymagania dotycz¹ce transportu

Ogólne wymagania dotycz¹ce transportu podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4.

4.2. Transport materia³ów

4.2.1. Transport kruszywa

Kamieñ i kruszywo nale¿y przewoziæ dowolnymi œrodkami transportu w warunkach zabezpieczaj¹cych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi kruszywami i nadmiernym zawilgoceniem.

Sposoby zabezpieczania wyrobów kamiennych podczas transportu powinny odpowiadaæ BN-67/6747-14 [37].

4.2.2. Transport cementu

Transport cementu powinien byæ zgodny z BN-88/6731-08 [36].

Przewóz cementu powinien odbywaæ siê dostosowanymi do tego celu œrodkami transportu w warunkach zabezpieczaj¹cych go przed opadami atmosferycznymi, zawilgoceniem, uszkodzeniem opakowania i zanieczyszczeniem.

4.2.3. Transport prefabrykatów

Elementy prefabrykowane mog¹ byæ przewo¿one dowolnymi œrodkami transportu w sposób zabezpieczaj¹cy je przed uszkodzeniami.

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Ogólne zasady wykonania robót

Ogólne zasady wykonania robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5.

5.2. Roboty przygotowawcze

Wykonawca zobowi¹zany jest do przygotowania terenu budowy w zakresie:

odwodnienia terenu budowy w zakresie i formie uzgodnionej z In¿ynierem.

5.3. Roboty ziemne

Œciany wykopów winny byæ zabezpieczone na czas robót.

W szczególnoœci zabezpieczenie mo¿e polegaæ na:

stosowaniu bezpiecznego nachylenia skarp wykopów.

Przy mechanicznym wykonywaniu wykopu powinna byæ pozostawiona niedobrana warstwa gruntu, o gruboœci co najmniej 20 cm od projektowanego dna wykopu. Warstwa ta powinna byæ usuniêta rêcznie lub mechanicznie z zastosowaniem koparki z oprzyrz¹dowaniem nie powoduj¹cym spulchnienia gruntu.

Odchy³ki rzêdnej wykonanego pod³o¿a od rzêdnej okreœlonej w dokumentacji projektowej nie mo¿e przekraczaæ +1,0 cm i -3,0 cm.

5.4. Uk³adanie prefabrykatów rurowych

Uk³adanie rur betonowych lub ¿elbetowych nale¿y wykonaæ wg BN-74/9191-01 [18]. Styki rur nale¿y wype³niæ zapraw¹ cementow¹ wg pkt 2.10 i uszczelniæ materia³em wg pkt 2.9 zaakceptowanym przez In¿yniera.

5.5. Zasypka przepustów

Zasypkê (mieszanka, piasek, grunt rodzimy) nale¿y uk³adaæ jednoczeœnie z obu stron przepustu, warstwami o jednakowej gruboœci z jednoczesnym zagêszczaniem. Wilgotnoœæ zasypki w czasie zagêszczania powinna odpowiadaæ wilgotnoœci optymalnej wg normalnej próby Proctora, metod¹ I wg PN-B-04481 [2] z tolerancj¹  -20%, +10%.

WskaŸnik zagêszczenia poszczególnych warstw powinien wynosiæ 1,0 wg skali Proctora.

5.5. Oczyszczenie istniej¹cego przepustu

Istniej¹cy przepust nale¿y oczyœciæ z zalegaj¹cej warstwy namu³u tak aby 100% œrednicy przepustu by³o dro¿ne.

6. KONTROLA JAKOŒCI ROBÓT

6.1. Ogólne zasady kontroli jakoœci robót

Ogólne zasady kontroli jakoœci robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6.

6.2. Kontrola prawid³owoœci wykonania robót przygotowawczych i robót ziemnych

Kontrolê robót przygotowawczych i robót ziemnych nale¿y przeprowadziæ z uwzglêdnieniem wymagañ podanych w punkcie 5.2 i 5.3.

6.3. Kontrola wykonania ³awy fundamentowej

Przy kontroli wykonania ³awy fundamentowej nale¿y sprawdziæ:

rodzaj materia³u u¿ytego do wykonania ³awy,

usytuowanie ³awy w planie,

rzêdne wysokoœciowe,

gruboœæ ³awy,

zgodnoœæ wykonania z dokumentacj¹ projektow¹.

6.4. Kontrola wykonania elementów prefabrykowanych

Elementy prefabrykowane nale¿y sprawdzaæ w zakresie:

kszta³tu i wymiarów (d³ugoœæ, wymiary wewnêtrzne, gruboœæ œcianki - wg dokumentacji projektowej),

wygl¹du zewnêtrznego (zgodnie z wymaganiami punktu 2.6),

wytrzyma³oœci betonu na œciskanie

6.5. Kontrola po³¹czenia prefabrykatów

Po³¹czenie prefabrykatów powinno byæ sprawdzone wizualnie w celu porównania zgodnoœci zmontowanego przepustu z dokumentacj¹ projektow¹ .

6.9. Kontrola izolacji œcian przepustu

Izolacja œcian przepustu powinna byæ sprawdzona przez oglêdziny.

7. OBMIAR ROBÓT

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót

Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostk¹ obmiarow¹ jest:

m3 (metr szeœcienny), wykonanego wykopu pod przepust,

m3 (metr szeœcienny), wykonananej ³awy ¿wirowej,

m (metr), u³o¿onych rur betonowych;

m3 (metr szeœcienny), zasypanego wykopu,

m (metr), oczyszczonego przepustu.

8. ODBIÓR ROBÓT

8.1. Ogólne zasady odbioru robót

Ogólne zasady odbioru robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8.

Roboty uznaje siê za wykonane zgodnie z dokumentacj¹ projektow¹, SST i wymaganiami In¿yniera, je¿eli wszystkie pomiary i badania, z zachowaniem tolerancji  da³y wyniki pozytywne.

8.2. Odbiór robót zanikaj¹cych i ulegaj¹cych zakryciu

Odbiorowi robót zanikaj¹cych i ulegaj¹cych zakryciu podlegaj¹:

wykonanie wykopu,

wykonanie ³aw fundamentowych,

wykonanie izolacji przepustu.

9. PODSTAWA P£ATNOŒCI

9.1. Ogólne ustalenia dotycz¹ce podstawy p³atnoœci

Ogólne ustalenia dotycz¹ce podstawy p³atnoœci podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 m kompletnego przepustu obejmuje:

roboty pomiarowe i przygotowawcze,

wykonanie wykopu wraz z odwodnieniem,

dostarczenie materia³ów,

wykonanie ³aw fundamentowych,

monta¿ konstrukcji przepustu,

wykonanie izolacji,

wykonanie zasypki i zagêszczenie,

oczyszczenie istniej¹cego przepustu,

uporz¹dkowanie terenu,

przeprowadzenie badañ i pomiarów wymaganych w specyfikacji technicznej.

10. PRZEPISY ZWI¥ZANE

Normy

| 1. PN-B-02356 | Tolerancja wymiarowa w budownictwie. Tolerancja wymiarowa elementów budowlanych z betonu |
| --- | --- |
| 2. PN-B-04481 | Grunty budowlane. Badania próbek i gruntu |
| 3. PN-B-06251 | Roboty betonowe i ¿elbetowe. Wymagania techniczne |
| 4. PN-B-06253 | Konstrukcje betonowe. Warunki wykonania i ochrony w œrodowisku agresywnych wód gruntowych |
| 5. PN-B-06712 | Kruszywo mineralne do betonu |
| 6. PN-B-14501 | Zaprawy budowlane zwyk³e |
| 7. PN-B-19701 | Cement. Cement powszechnego u¿ytku. Sk³ad, wymagania i ocena zgodnoœci |
| 8. PN-B-24622 | Roztwór asfaltowy do gruntowania |
| 9. PN-B-32250 | Materia³y budowlane. Woda do betonów i zapraw |
| 10. PN-C-96177 | Lepik asfaltowy bez wype³niaczy stosowany na gor¹co |
| 11. PN-D-95017 | Surowiec drzewny. Drewno tartaczne iglaste |
| 12. PN-D-96000 | Tarcica iglasta ogólnego przeznaczenia |
| 13. PN-S-96012 | Drogi samochodowe. Podbudowa i ulepszone pod³o¿e z gruntu stabilizowanego cementem. |
| 14. BN-88/6731-08 | Cement. Transport i przechowywanie |
| 15. BN-79/6751-01 | Materia³y do izolacji przeciwwilgotnoœciowej. Papa asfaltowa na taœmie aluminiowej |
| 16. BN-88/6751-03 | Papa asfaltowa na welonie z w³ókien szklanych |
| 17. BN-68/6753-04 | Asfaltowe emulsje kationowe do izolacji przeciwwilgotnoœciowych |
| 18. BN-74/9191-01 | Urz¹dzenia wodno-melioracyjne. Przepusty z rur betonowych i ¿elbetowych. Wymagania i badania przy odbiorze |

D-04.01.01

KORYTO  WRAZ  Z  PROFILOWANIEM

I  ZAGÊSZCZANIEM  POD£O¯A

1. WSTÊP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegó³owej specyfikacji technicznej s¹ wymagania dotycz¹ce wykonania i odbioru robót zwi¹zanych wykonywaniem koryta mechanicznie wraz z profilowaniem i zagêszczaniem pod³o¿a gruntowego.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegó³owa specyfikacja techniczna stanowi obowi¹zuj¹c¹ podstawê stosowania jej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót przy przebudowie drogi w miejscowoœci Kolonia Œwinice na d³ugoœci 1260,0mb.

1.3. Zakres robót objêtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycz¹ zasad prowadzenia robót zwi¹zanych z wykonaniem koryta pod warstwy konstrukcyjne jezdni.

1.4. Okreœlenia podstawowe

Okreœlenia podstawowe s¹ zgodne z obowi¹zuj¹cymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami podanymi w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 1.4.

1.5. Ogólne wymagania dotycz¹ce robót

Ogólne wymagania dotycz¹ce robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 1.5.

2. materia³y

Nie wystêpuj¹.

3. sprzêt

3.1. Ogólne wymagania dotycz¹ce sprzêtu

Ogólne wymagania dotycz¹ce sprzêtu podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 3.

3.2. Sprzêt do wykonania robót

Roboty zwi¹zane z korytowaniem nale¿y wykonaæ mechanicznie. U¿ycie sprzêtu wymaga akceptacji In¿yniera. Wykonawca przystêpuj¹cy do profilowania pod³o¿a powinien wykazaæ siê mo¿liwoœci¹ korzystania z nastêpuj¹cego sprzêtu:

równiarek lub spycharek uniwersalnych z ukoœnie ustawianym lemieszem;

koparek z czerpakami profilowymi (przy wykonywaniu w¹skich koryt),

walców statycznych, wibracyjnych lub p³yt wibracyjnych.

Stosowany sprzêt nie mo¿e spowodowaæ niekorzystnego wp³ywu na w³aœciwoœci gruntu pod³o¿a.

4. transport

4.1. Ogólne wymagania dotycz¹ce transportu

Ogólne wymagania dotycz¹ce transportu podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 4.

5. wykonanie robót

5.1. Ogólne zasady wykonania robót

Ogólne zasady wykonania robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 5.

5.2. Warunki przyst¹pienia do robót

Wykonawca powinien przyst¹piæ do wykonania koryta oraz profilowania i zagêszczenia pod³o¿a bezpoœrednio przed rozpoczêciem robót zwi¹zanych z wykonaniem warstw nawierzchni. Wczeœniejsze przyst¹pienie do wykonania koryta oraz profilowania i zagêszczania pod³o¿a, jest mo¿liwe wy³¹cznie za zgod¹ In¿yniera, w korzystnych warunkach atmosferycznych.

W wykonanym korycie oraz po wyprofilowanym i zagêszczonym pod³o¿u nie mo¿e odbywaæ siê ruch budowlany, niezwi¹zany bezpoœrednio z wykonaniem pierwszej warstwy nawierzchni.

5.3. Wykonanie koryta

Paliki lub szpilki do prawid³owego ukszta³towania koryta w planie i profilu powinny byæ wczeœniej przygotowane.

Paliki lub szpilki nale¿y ustawiaæ w osi drogi i w rzêdach równoleg³ych do osi drogi lub w inny sposób zaakceptowany przez In¿yniera. Rozmieszczenie palików lub szpilek powinno umo¿liwiaæ naci¹gniêcie sznurków lub linek do wytyczenia robót w odstêpach nie wiêkszych ni¿ co 10 metrów.

Grunt odspojony w czasie wykonywania koryta powinien byæ odtransportowany w nasypy – w miejsce wskazane przez Inzyniera.

Profilowanie i zagêszczenie pod³o¿a nale¿y wykonaæ zgodnie z zasadami okreœlonymi w pkt. 5.4.

5.4. Profilowanie i zagêszczanie pod³o¿a

Przed przyst¹pieniem do profilowania pod³o¿e powinno byæ oczyszczone ze wszelkich zanieczyszczeñ.

Po oczyszczeniu powierzchni pod³o¿a nale¿y sprawdziæ, czy istniej¹ce rzêdne terenu umo¿liwiaj¹ uzyskanie po profilowaniu zaprojektowanych rzêdnych pod³o¿a. Zaleca siê, aby rzêdne terenu przed profilowaniem by³y o co najmniej 5 cm wy¿sze ni¿ projektowane rzêdne pod³o¿a.

Je¿eli powy¿szy warunek nie jest spe³niony i wystêpuj¹ zani¿enia poziomu w pod³o¿u przewidzianym do profilowania, Wykonawca powinien spulchniæ pod³o¿e na g³êbokoœæ zaakceptowan¹ przez In¿yniera, dowieŸæ dodatkowy grunt spe³niaj¹cy wymagania obowi¹zuj¹ce dla górnej strefy korpusu, w iloœci koniecznej do uzyskania wymaganych rzêdnych wysokoœciowych i zagêœciæ warstwê do uzyskania wartoœci wskaŸnika zagêszczenia, okreœlonych w tablicy 1.

Bezpoœrednio po profilowaniu pod³o¿a nale¿y przyst¹piæ do jego zagêszczania. Zagêszczanie pod³o¿a nale¿y kontynuowaæ do osi¹gniêcia wskaŸnika zagêszczenia nie mniejszego od podanego w tablicy 1. WskaŸnik zagêszczenia nale¿y okreœlaæ zgodnie z BN-77/8931-12 [5].

Tablica 1. Minimalne wartoœci wskaŸnika zagêszczenia pod³o¿a (Is)

|  | Minimalna wartoœæ Is dla: |
| --- | --- |
| Strefa | Innych dróg |
| korpusu |

Ruch ciê¿ki

i bardzo ciê¿ki

Ruch mniejszy

| od ciê¿kiego |
| --- |
| Górna warstwa o gruboœci 20 cm | 1,00 | 1,00 |
| Na g³êbokoœci od 20 do 50 cm od powierzchni pod³o¿a |

1,00

0,97

Wilgotnoœæ gruntu pod³o¿a podczas zagêszczania powinna byæ równa wilgotnoœci optymalnej z tolerancj¹ od -20% do +10%.

5.5. Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego i zagêszczonego pod³o¿a

Pod³o¿e (koryto) po wyprofilowaniu i zagêszczeniu powinno byæ utrzymywane w dobrym stanie.

Je¿eli po wykonaniu robót zwi¹zanych z profilowaniem i zagêszczeniem pod³o¿a nast¹pi przerwa w robotach i Wykonawca nie przyst¹pi natychmiast do uk³adania warstw nawierzchni, to powinien on zabezpieczyæ pod³o¿e przed nadmiernym zawilgoceniem.

Je¿eli wyprofilowane i zagêszczone pod³o¿e uleg³o nadmiernemu zawilgoceniu, to do uk³adania kolejnej warstwy mo¿na przyst¹piæ dopiero po jego naturalnym osuszeniu.

Po osuszeniu pod³o¿a In¿ynier oceni jego stan i ewentualnie zaleci wykonanie niezbêdnych napraw. Je¿eli zawilgocenie nast¹pi³o wskutek zaniedbania Wykonawcy, to naprawê wykona on na w³asny koszt.

6. kontrola jakoœci robót

6.1. Ogólne zasady kontroli jakoœci robót

Ogólne zasady kontroli jakoœci robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 6.

6.2. Badania w czasie robót

6.2.1. Czêstotliwoœæ oraz zakres badañ i pomiarów

Czêstotliwoœæ oraz zakres badañ i pomiarów dotycz¹cych cech geometrycznych i zagêszczenia koryta i wyprofilowanego pod³o¿a podaje tablica 2.

Tablica 2.	Czêstotliwoœæ oraz zakres badañ i pomiarów wykonanego koryta i wyprofilowanego pod³o¿a

Lp.

Wyszczególnienie badañ

i pomiarów

Minimalna czêstotliwoœæ

| badañ i pomiarów |
| --- |
| 1 | Szerokoœæ koryta | 10 razy na 1 km |
| 2 | Równoœæ pod³u¿na | co 20 m na ka¿dym pasie ruchu |
| 3 | Równoœæ poprzeczna | 10 razy na 1 km |
| 4 | Spadki poprzeczne *) | 10 razy na 1 km |
| 5 | Rzêdne wysokoœciowe | co 25 m w osi jezdni i na jej krawêdziach dla autostrad i dróg ekspresowych, co 100 m dla pozosta³ych dróg |
| 6 | Ukszta³towanie osi w planie *) | co 25 m w osi jezdni i na jej krawêdziach dla autostrad i dróg ekspresowych, co 100 m dla pozosta³ych dróg |
| 7 | Zagêszczenie, wilgotnoœæ gruntu pod³o¿a | w 2 punktach na dziennej dzia³ce roboczej, lecz nie rzadziej ni¿ raz na 600 m2 |
| *) Dodatkowe pomiary spadków poprzecznych i ukszta³towania osi w planie nale¿y wykonaæ w punktach g³ównych ³uków poziomych |

6.2.2. Szerokoœæ koryta (profilowanego pod³o¿a)

Szerokoœæ koryta i profilowanego pod³o¿a nie mo¿e ró¿niæ siê od szerokoœci projektowanej o wiêcej ni¿ +10 cm i -5 cm.

6.2.3. Równoœæ koryta (profilowanego pod³o¿a)

Nierównoœci pod³u¿ne koryta i profilowanego pod³o¿a nale¿y mierzyæ 4-metrow¹ ³at¹ zgodnie z norm¹ BN-68/8931-04 [4].

Nierównoœci poprzeczne nale¿y mierzyæ 4-metrow¹ ³at¹.

Nierównoœci nie mog¹ przekraczaæ 20 mm.

6.2.4. Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne koryta i profilowanego pod³o¿a powinny byæ zgodne z dokumentacj¹ projektow¹ z tolerancj¹ ( 0,5%.

6.2.5. Rzêdne wysokoœciowe

Ró¿nice pomiêdzy rzêdnymi wysokoœciowymi koryta lub wyprofilowanego pod³o¿a i rzêdnymi projektowanymi nie powinny przekraczaæ +1 cm, -2 cm.

6.2.6. Ukszta³towanie osi w planie

Oœ w planie nie mo¿e byæ przesuniêta w stosunku do osi projektowanej o wiêcej ni¿ ( 3 cm dla autostrad i dróg ekspresowych lub wiêcej ni¿ ( 5 cm dla pozosta³ych dróg.

6.2.7. Zagêszczenie koryta (profilowanego pod³o¿a)

WskaŸnik zagêszczenia koryta i wyprofilowanego pod³o¿a okreœlony wg BN-77/8931-12 [5] nie powinien byæ mniejszy od podanego w tablicy 1.

Jeœli jako kryterium dobrego zagêszczenia stosuje siê porównanie wartoœci modu³ów odkszta³cenia, to wartoœæ stosunku wtórnego do pierwotnego modu³u odkszta³cenia, okreœlonych zgodnie z norm¹ BN-64/8931-02 [3] nie powinna byæ wiêksza od 2,2.

Wilgotnoœæ w czasie zagêszczania nale¿y badaæ wed³ug PN-B-06714-17 [2]. Wilgotnoœæ gruntu pod³o¿a powinna byæ równa wilgotnoœci optymalnej z tolerancj¹ od  -20% do + 10%.

7. obmiar robót

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót

Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostk¹ obmiarow¹ jest m2 (metr kwadratowy) wykonanego i odebranego koryta.

8. odbiór robót

Ogólne zasady odbioru robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 8.

Roboty uznaje siê za wykonane zgodnie z dokumentacja projektow¹ i wymaganiami In¿yniera, je¿eli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 6 da³y wyniki pozytywne.

9. podstawa p³atnoœci

9.1. Ogólne ustalenia dotycz¹ce podstawy p³atnoœci

Ogólne ustalenia dotycz¹ce podstawy p³atnoœci podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m2 koryta obejmuje:

prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

odspojenie gruntu z ³adunkiem, transportem i roz³adunkiem  w nasyp i rozplantowaniem,

profilowanie dna koryta,

zagêszczenie,

utrzymanie koryta,

przeprowadzenie pomiarów i badañ laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji technicznej.

10. przepisy zwi¹zane

Normy

| 1. | PN-B-04481 | Grunty budowlane. Badania próbek gruntu |
| --- | --- | --- |
| 2. | PN-/B-06714-17 | Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotnoœci |
| 3. | BN-64/8931-02 | Drogi samochodowe. Oznaczanie modu³u odkszta³cenia nawierzchni podatnych i pod³o¿a przez obci¹¿enie p³yt¹ |
| 4. | BN-68/8931-04 | Drogi samochodowe. Pomiar równoœci nawierzchni planografem i ³at¹ |
| 5. | BN-77/8931-12 | Oznaczanie wskaŸnika zagêszczenia gruntu |

D - 04.04.02.23,24

PODBUDOWA  Z  KRUSZYWA  KAMIENNEGO

1. WSTÊP

1.1.Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegó³owej specyfikacji technicznej (SST) s¹ wymagania dotycz¹ce wykonania i odbioru robót zwi¹zanych z wykonaniem podbudowy z kruszywa ³amanego kamiennego, gr.20 cm oraz wyrównanie istniej¹cej podbudowy kruszywem ³amanym kamiennym, gr.15cm.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegó³owa specyfikacja techniczna (SST) stanowi obowi¹zuj¹c¹ podstawê stosowania jej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót przy przebudowie drogi w miejscowoœci Kolonja Œwinice d³ugoœci 1260,0m.

1.3. Zakres robót objêtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycz¹ zasad prowadzenia robót zwi¹zanych z wykonywaniem podbudów z t³ucznia kamiennego (nawierzchnia+zjazdy).

warstwa wyrównawcza – kruszywo ³amane kamienne gr. 15cm

podbudowa z kruszywa ³amanego kamiennego, gr, 20cm – odcinek gruntowy.

1.4. Okreœlenia podstawowe

1.4.1. Podbudowa z kruszywa kamiennego - czêœæ konstrukcji nawierzchni sk³adaj¹ca siê z jednej lub wiêcej warstw noœnych z t³ucznia i kliñca kamiennego.

1.4.2. Pozosta³e okreœlenia s¹ zgodne z obowi¹zuj¹cymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4.

1.5. Ogólne wymagania dotycz¹ce robót

Ogólne wymagania dotycz¹ce robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5.

2. materia³y

2.1. Ogólne wymagania dotycz¹ce materia³ów

Ogólne wymagania dotycz¹ce materia³ów, ich pozyskiwania i sk³adowania podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 2.

2.2. Rodzaje materia³ów

Materia³ami stosowanymi przy wykonywaniu podbudowy z t³ucznia, wg PN-S-96023 [9], s¹:

kruszywo kamienne (granit, bazalt):  kliniec frakcji 5/31,5 wg PN-B-11112 [8],

woda do skropienia podczas wa³owania i klinowania.

2.3. Wymagania dla kruszyw

Do wykonania podbudowy nale¿y u¿yæ nastêpuj¹ce rodzaje kruszywa, wed³ug PN-B-11112 [8]:

kliniec od 5mm do 31,5mm.

Jakoœæ kruszywa powinna byæ zgodna z wymaganiami normy PN-B-11112 [8], okreœlonymi dla:

klasy co najmniej II     - dla podbudowy zasadniczej,

Dla podbudowy zasadniczej nale¿y stosowaæ kruszywo gatunku co najmniej 2.

Wymagania dla kruszywa przedstawiono w tablicach 1 i 2 niniejszej specyfikacji

Tablica 1. Wymagania dla  kliñca, wg PN-B-11112 [8]

| Lp. | W³aœciwoœci | Klasa II | Klasa III |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |

Œcieralnoœæ w bêbnie Los Angeles, wg PN-B-06714-42 [7]:

a) po pe³nej liczbie obrotów, % ubytku masy, nie wiêcej ni¿:

- w kliñcu

b) po 1/5 pe³nej liczby obrotów, % ubytku masy w stosunku

do ubytku masy po pe³nej liczbie obrotów, nie wiêcej ni¿:

40

30

50

35

2

Nasi¹kliwoœæ, wg PN-B-06714-18 [4], % m/m, nie wiêcej ni¿:

a) dla kruszyw ze ska³ magmowych i przeobra¿onych

2,0

3,0

3

Odpornoœæ na dzia³anie mrozu, wg PN-B-06714-19 [5], % ubytku masy, nie wiêcej ni¿:

a) dla kruszyw ze ska³ magmowych i przeobra¿onych

4,0

10,0

4

Odpornoœæ na dzia³anie mrozu wed³ug zmodyfikowanej metody bezpoœredniej, wg PN-B-06714-19 [5] i PN-B-11112 [8], % ubytku masy, nie wiêcej ni¿:

- w kliñcu

30

nie bada siê

Tablica 2. Wymagania kliñca w zale¿noœci od warstwy podbudowy t³uczniowej, wg PN-B-11112 [8]

Lp.

| W³aœciwoœci | Podbudowa jednowarstwowa lub podbudowa zasadnicza |
| --- | --- |
| 1 |

Uziarnienie, wg PN-B-06714-15 [2]

a) zawartoœæ ziarn mniejszych ni¿ 0,075 mm, odsia-

nych na mokro, % m/m, nie wiêcej ni¿:

-  w kliñcu

b) zawartoœæ frakcji podstawowej, % m/m, nie

mniej ni¿:

- w kliñcu

c) zawartoœæ podziarna, % m/m, nie wiêcej ni¿:

- w kliñcu

d) zawartoœæ nadziarna, % m/m, nie wiêcej ni¿:

- w kliñcu

4

75

15

15

2

Zawartoœæ zanieczyszczeñ obcych, wg PN-B-06714-12 [1], % m/m, nie wiêcej ni¿:

- w kliñcu

0,2

3

Zawartoœæ ziarn nieforemnych, wg PN-B-06714-16 [3], % m/m, nie wiêcej ni¿:

- w kliñcu

40

4

Zawartoœæ zanieczyszczeñ organicznych, barwa cieczy wg PN-B-06714-26 [6]:

- w kliñcu, barwa cieczy nie ciemniejsza

ni¿:

wzorcowa

2.4. Woda

Woda u¿yta przy wykonywaniu zagêszczania i klinowania podbudowy mo¿e byæ studzienna lub z wodoci¹gu, bez specjalnych wymagañ.

3. sprzêt

3.1. Ogólne wymagania dotycz¹ce sprzêtu

Ogólne wymagania dotycz¹ce sprzêtu podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3.

3.2. Sprzêt do wykonania robót

Wykonawca przystêpuj¹cy do wykonania podbudowy z t³ucznia kamiennego powinien wykazaæ siê mo¿liwoœci¹ korzystania z nastêpuj¹cego sprzêtu:

równiarek lub uk³adarek kruszywa do rozk³adania t³ucznia i kliñca,

rozsypywarek kruszywa do roz³o¿enia kliñca,

walców statycznych g³adkich do zagêszczania kruszywa grubego,

walców wibracyjnych lub wibracyjnych zagêszczarek p³ytowych do klinowania kruszywa grubego kliñcem,

szczotek mechanicznych do usuniêcia nadmiaru kliñca,

walców ogumionych lub stalowych g³adkich do koñcowego dogêszczenia,

przewoŸnych zbiorników do wody zaopatrzonych w urz¹dzenia do rozpryskiwania wody.

4. transport

4.1. Ogólne wymagania dotycz¹ce transportu

Ogólne wymagania dotycz¹ce transportu podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4.

4.2. Transport kruszywa

Kruszywa mo¿na przewoziæ dowolnymi œrodkami transportu w warunkach zabezpieczaj¹cych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materia³ami, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.

5. wykonanie robót

5.1. Ogólne zasady wykonania robót

Ogólne zasady wykonania robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5.

5.2. Przygotowanie pod³o¿a

Pod³o¿e pod podbudowê powinno spe³niaæ wymagania okreœlone w SST D-04.01.01 „Koryto wraz z profilowaniem i zagêszczeniem pod³o¿a”.

Podbudowa powinna byæ u³o¿ona na pod³o¿u zapewniaj¹cym nieprzenikanie drobnych cz¹stek gruntu do warstwy podbudowy.

Podbudowa powinna byæ wytyczona w sposób umo¿liwiaj¹cy jej wykonanie zgodnie z dokumentacj¹ projektow¹ lub wed³ug zaleceñ In¿yniera, z tolerancjami okreœlonymi w niniejszych specyfikacjach.

Paliki lub szpilki do prawid³owego ukszta³towania podbudowy powinny byæ wczeœniej przygotowane.

Paliki lub szpilki powinny byæ ustawione w osi drogi i w rzêdach równoleg³ych do osi drogi lub w inny sposób zaakceptowany przez In¿yniera.

Rozmieszczenie palików lub szpilek powinno umo¿liwiaæ naci¹gniêcie sznurków lub linek do wytyczenia robót w odstêpach nie wiêkszych ni¿ co 10 m.

5.3. Wbudowywanie i zagêszczanie kruszywa

Maksymalna gruboœæ warstwy podbudowy po zagêszczeniu nie mo¿e przekraczaæ 20 cm.

5.4. Utrzymanie podbudowy

Podbudowa po wykonaniu, a przed u³o¿eniem nastêpnej warstwy, powinna byæ utrzymywana w dobrym stanie. Je¿eli Wykonawca bêdzie wykorzystywa³, za zgod¹ In¿yniera, gotow¹ podbudowê do ruchu budowlanego, to jest obowi¹zany naprawiæ wszelkie uszkodzenia podbudowy, spowodowane przez ten ruch. Koszt napraw wynik³ych z niew³aœciwego utrzymania podbudowy obci¹¿a Wykonawcê robót.

6. kontrola jakoœci robót

6.1. Ogólne zasady kontroli jakoœci robót

Ogólne zasady kontroli jakoœci robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6.

6.2. Badania przed przyst¹pieniem do robót

Przed przyst¹pieniem do robót Wykonawca powinien okazaæ siê In¿ynierowi œwiadectwem jakoœci w celu akceptacji.

Badania te powinny obejmowaæ wszystkie w³aœciwoœci kruszywa okreœlone w pkt 2.3 i tablicach 1 i 2 niniejszych SST.

6.3. Badania w czasie robót

6.3.1. Badania w³aœciwoœci kruszywa

Badania pe³ne kruszywa, obejmuj¹ce ocenê wszystkich w³aœciwoœci okreœlonych w pkt 2.3 powinny byæ wykonywane przez Wykonawcê z czêstotliwoœci¹ gwarantuj¹c¹ zachowanie jakoœci robót i zawsze w przypadku zmiany Ÿród³a pobierania materia³ów oraz na polecenie In¿yniera. Próbki do badañ pe³nych powinny byæ pobierane przez Wykonawcê w sposób losowy, w obecnoœci In¿yniera.

6.4. Wymagania dotycz¹ce noœnoœci i cech geometrycznych podbudowy

6.4.1. Czêstotliwoœæ oraz zakres pomiarów

Czêstotliwoœæ oraz zakres pomiarów podano w tablicy 3.

Tablica 3. Czêstotliwoœæ oraz zakres pomiarów wykonanej podbudowy z kruszywa kamiennego

| Lp. | Wyszczególnienie badañ i pomiarów | Minimalna czêstotliwoœæ pomiarów |
| --- | --- | --- |
| 1 | Szerokoœæ podbudowy | 10 razy na 1 km |
| 2 | Równoœæ pod³u¿na | w sposób ci¹g³y planografem albo co 20 m ³at¹ na ka¿dym pasie ruchu |
| 3 | Równoœæ poprzeczna | 10 razy na 1 km |
| 4 | Spadki poprzeczne*) | 10 razy na 1 km |
| 5 | Rzêdne wysokoœciowe | co 100 m w osi jezdni i na jej krawêdziach |
| 6 | Ukszta³towanie osi w planie*) | co 100 m |
| 7 | Gruboœæ podbudowy |

Podczas budowy:

w 3 punktach na ka¿dej dzia³ce roboczej, lecz nie rzadziej ni¿ raz na 400 m2

Przed odbiorem:

| w 3 punktach, lecz nie rzadziej ni¿ raz na 2000 m2 |
| --- |
| 8 | Noœnoœæ podbudowy | nie rzadziej ni¿ raz na 3000 m2 |

*) Dodatkowe pomiary spadków poprzecznych i ukszta³towanie osi w planie nale¿y wykonaæ w punktach g³ównych ³uków poziomych.

6.4.2. Szerokoœæ podbudowy

Szerokoœæ podbudowy nie mo¿e ró¿niæ siê od szerokoœci projektowanej o wiêcej ni¿ +10 cm, -5 cm.

6.4.3. Równoœæ podbudowy

Nierównoœci pod³u¿ne podbudowy nale¿y mierzyæ 4-metrow¹ ³at¹ lub planografem, zgodnie z norm¹ BN-68/8931-04 [11].

Nierównoœci poprzeczne podbudowy nale¿y mierzyæ 4-metrow¹ ³at¹.

Nierównoœci podbudowy nie mog¹ przekraczaæ:

- 12 mm dla podbudowy zasadniczej,

6.4.4. Spadki poprzeczne podbudowy

Spadki poprzeczne podbudowy na prostych i ³ukach powinny byæ zgodne z dokumentacj¹ projektow¹ z tolerancj¹ ( 0,5 %.

6.4.5. Rzêdne wysokoœciowe podbudowy

Ró¿nice pomiêdzy rzêdnymi wysokoœciowymi podbudowy i rzêdnymi projektowanymi nie powinny przekraczaæ + 1 cm, -2 cm.

6.4.6. Ukszta³towanie osi w planie

Oœ podbudowy w planie nie mo¿e byæ przesuniêta w stosunku do osi projektowanej o wiêcej ni¿ ( 5 cm.

6.4.7. Gruboœæ podbudowy

Gruboœæ podbudowy nie mo¿e ró¿niæ siê od gruboœci projektowanej o wiêcej ni¿:

- dla podbudowy zasadniczej ( 2 cm,

6.4.8. Noœnoœæ podbudowy

Pomiary noœnoœci podbudowy nale¿y wykonaæ zgodnie z BN-64/8931-02 [10].

Podbudowa zasadnicza powinna spe³niaæ wymagania dotycz¹ce noœnoœci, podane w tablicy 4.

Tablica 4. Wymagania noœnoœci podbudowy zasadniczej w zale¿noœci od kategorii ruchu

| Kategoria ruchu | Minimalny modu³ odkszta³cenia mierzony przy u¿yciu p³yty o œrednicy 30 cm (MPa) |
| --- | --- |
|  | Pierwotny M | Wtórny M |
| Ruch lekko œredni i œredni | 100 | 170 |

Pierwotny modu³ odkszta³cenia podbudowy pomocniczej mierzony p³yt¹ o œrednicy 30 cm, powinien byæ wiêkszy od 50 MPa.

Zagêszczenie podbudowy nale¿y uznaæ za prawid³owe, gdy stosunek wtórnego modu³u odkszta³cenia M do pierwotnego modu³u odkszta³cenia M jest nie wiêkszy od 2,2.

(    2,2

6.5. Zasady postêpowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy

6.5.1. Niew³aœciwe cechy geometryczne podbudowy

Wszystkie powierzchnie podbudowy, które wykazuj¹ wiêksze odchylenia cech geometrycznych od okreœlonych w punkcie 6.4, powinny byæ naprawione. Wszelkie naprawy i dodatkowe badania i pomiary zostan¹ wykonane na koszt Wykonawcy.

Je¿eli szerokoœæ podbudowy jest mniejsza od szerokoœci projektowanej o wiêcej ni¿ 5 cm i nie zapewni to podparcia warstwom wy¿ej le¿¹cym, to Wykonawca powinien na w³asny koszt poszerzyæ podbudowê przez spulchnienie warstwy na pe³n¹ gruboœæ, do po³owy szerokoœci pasa ruchu (lub pasa postojowego czy utwardzonego pobocza), do³o¿enie materia³u i powtórne zagêszczenie.

6.5.2. Niew³aœciwa gruboœæ

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wzglêdem gruboœci, Wykonawca wykona naprawê podbudowy. Powierzchnie powinny byæ naprawione przez spulchnienie lub wybranie warstwy na odpowiedni¹ g³êbokoœæ, zgodnie z decyzj¹ In¿yniera, uzupe³nione nowym materia³em o odpowiednich w³aœciwoœciach, wyrównane i ponownie zagêszczone. Roboty te Wykonawca wykona na w³asny koszt. Po wykonaniu tych robót nast¹pi ponowny pomiar i ocena gruboœci warstwy. Koszty poniesie Wykonawca.

6.5.3. Niew³aœciwa noœnoœæ podbudowy

Je¿eli noœnoœæ podbudowy bêdzie mniejsza od wymaganej, to Wykonawca wykona wszelkie roboty niezbêdne do zapewnienia wymaganej noœnoœci, zalecone przez In¿yniera.

Koszty tych dodatkowych robót poniesie Wykonawca podbudowy tylko wtedy, gdy zani¿enie noœnoœci podbudowy wynik³o z niew³aœciwego wykonania robót przez Wykonawcê podbudowy.

7. OBMIAR ROBÓT

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót

Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostk¹ obmiarow¹ jest :

- m3 (metr szeœcienny) wyrównania podbudowy z kruszywa kamiennego.

- m2 (metr kwadratowy) wykonanej podbudowy z kruszywa kamiennego.

8. ODBIÓR ROBÓT

Ogólne zasady odbioru robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8.

Roboty uznaje siê za zgodne z dokumentacj¹ projektow¹, SST i wymaganiami In¿yniera, je¿eli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 da³y wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA P£ATNOŒCI

9.1. Ogólne ustalenia dotycz¹ce podstawy p³atnoœci

Ogólne ustalenia dotycz¹ce podstawy p³atnoœci podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m2 podbudowy obejmuje:

prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

oznakowanie robót,

przygotowanie pod³o¿a,

dostarczenie materia³ów na miejsce wbudowania,

roz³o¿enie kruszywa,

zagêszczenie warstw ,

przeprowadzenie pomiarów i badañ laboratoryjnych okreœlonych w specyfikacji technicznej,

utrzymanie podbudowy w czasie robót.

10. przepisy zwi¹zane

10.1. Normy

| 1. | PN-B-06714-12 | Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartoœci zanieczyszczeñ obcych |
| --- | --- | --- |
| 2. | PN-B-06714-15 | Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie sk³adu ziarnowego |
| 3. | PN-B-06714-16 | Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie kszta³tu ziarn |
| 4. | PN-B-06714-18 | Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasi¹kliwoœci |
| 5. | PN-B-06714-19 | Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodpornoœci metod¹ bezpoœredni¹ |
| 6. | PN-B-06714-26 | Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartoœci zanieczyszczeñ organicznych |
| 7. | PN-B-06714-42 | Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie œcieralnoœci w bêbnie Los Angeles |
| 8. | PN-B-11112 | Kruszywo mineralne. Kruszywo ³amane do nawierzchni drogowych |
| 9. | PN-S-96023 | Konstrukcje drogowe. Podbudowa i nawierzchnia z t³ucznia kamiennego |
| 10. | BN-64/8931-02 | Drogi samochodowe. Oznaczanie modu³u odkszta³cenia nawierzchni podatnych i pod³o¿a przez obci¹¿enie p³yt¹ |
| 11. | BN-68/8931-04 | Drogi samochodowe. Pomiar równoœci nawierzchni planografem i ³at¹. |

10.2. Inne dokumenty

Nie wystêpuj¹.

D - 06.03.01.00

POBOCZA

1. WSTÊP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej ogólnej specyfikacji technicznej (SST) s¹ wymagania dotycz¹ce wykonania i odbioru robót zwi¹zanych z wykonaniem poboczy ¿wirowych wraz z  profilowaniem i zagêszczeniem .

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegó³owa specyfikacja techniczna (SST) stanowi obowi¹zuj¹c¹ podstawê stosowania jej  jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót przy przebudowie drogi w miejscowoœci Kolonia Œwinice na d³ugoœci 1260,0mb.

1.3. Zakres robót objêtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycz¹ zasad prowadzenia robót zwi¹zanych z wykonaniem poboczy ¿wirowych wraz z ich zagêszczeniem.

1.4. Okreœlenia podstawowe

1.4.1. Pobocze  - czêœæ korony drogi przeznaczona do chwilowego zatrzymania siê pojazdów, umieszczenia urz¹dzeñ bezpieczeñstwa ruchu i wykorzystywana do ruchu pieszych, s³u¿¹ca jednoczeœnie do bocznego oparcia konstrukcji nawierzchni.

1.4.2. Odk³ad - miejsce sk³adowania gruntu pozyskanego w czasie œcinania poboczy.

1.4.3. Dokop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania uzupe³nienia poboczy po³o¿one poza pasem drogowym.

1.4.4. Pozosta³e okreœlenia podstawowe s¹ zgodne z obowi¹zuj¹cymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4.

1.5. Ogólne wymagania dotycz¹ce robót

Ogólne wymagania dotycz¹ce robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5.

2. MATERIA£Y

2.1. Ogólne wymagania dotycz¹ce materia³ów

Ogólne wymagania dotycz¹ce materia³ów, ich pozyskiwania i sk³adowania, podano w  SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 2.

2.2. Rodzaje materia³ów

Rodzaje materia³ów stosowanych do uzupe³nienia poboczy podano w SST D-05.01.03 „Nawierzchnie ¿wirowe”.

3. SPRZÊT

3.1. Ogólne wymagania dotycz¹ce sprzêtu

Ogólne wymagania dotycz¹ce sprzêtu podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3.

3.2. Sprzêt do wykonania  poboczy

Wykonawca przystêpuj¹cy do wykonania robót okreœlonych w niniejszej SST powinien wykazaæ siê mo¿liwoœci¹ korzystania z nastêpuj¹cego sprzêtu:

równiarek do profilowania,

³adowarek czo³owych,

walców,

p³ytowych zagêszczarek wibracyjnych,

przewoŸnych zbiorników na wodê.

4. TRANSPORT

4.1. Ogólne wymagania dotycz¹ce transportu

Ogólne wymagania dotycz¹ce transportu podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4.

4.2. Transport materia³ów

Przy wykonywaniu robót okreœlonych w niniejszej SST, mo¿na korzystaæ z dowolnych œrodków transportowych przeznaczonych do przewozu gruntu.

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Ogólne zasady wykonania robót

Ogólne zasady wykonania robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5.

5.2. Wykonanie poboczy

Miejsce, w którym wykonywane bêdzie uzupe³nienie, nale¿y spulchniæ na g³êbokoœæ od 2 do 3 cm, doprowadziæ do wilgotnoœci optymalnej, a nastêpnie u³o¿yæ w nim warstwê materia³u uzupe³niaj¹cego spe³niajacego warunki w OST D-05.01.03 „Nawierzchnia ¿wirowa”.

Zagêszczenie u³o¿onej warstwy materia³u uzupe³niaj¹cego nale¿y prowadziæ od krawêdzi poboczy w kierunku krawêdzi nawierzchni. Rodzaj sprzêtu do zagêszczania musi byæ zaakceptowany przez In¿yniera. Zagêszczona powierzchnia powinna byæ równa, posiadaæ spadek poprzeczny zgodny z za³o¿onym w dokumentacji projektowej, oraz nie posiadaæ œladów po przejœciu walców lub zagêszczarek.

WskaŸnik zagêszczenia wykonany wed³ug BN-77/8931-12 [3] powinien wynosiæ co najmniej 0,98 maksymalnego zagêszczenia wed³ug normalnej próby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [1].

6. KONTROLA JAKOŒCI ROBÓT

6.1. Ogólne zasady kontroli jakoœci robót

Ogólne zasady kontroli jakoœci robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6.

6.2. Badania przed przyst¹pieniem do robót

Przed przyst¹pieniem do robót Wykonawca oka¿e In¿ynierowi œwiadectwo jakoœci mieszanki do wbudowania, która to bêdzie spe³niaæ warunki OST D-05.01.03 „Nawierzchnie ¿wirowe”.

6.3. Badania w czasie robót

Czêstotliwoœæ oraz zakres badañ i pomiarów w czasie prowadzenia robót  podano w tablicy 1.

Tablica 1. Czêstotliwoœæ oraz zakres badañ i pomiarów

Lp.

Wyszczególnienie badañ

Czêstotliwoœæ badañ

| Minimalna liczba badañ na dziennej dzia³ce roboczej |
| --- |
| 1 | Uziarnienie mieszanki uzupe³niaj¹cej | 2 próbki |
| 2 | Wilgotnoœæ optymalna mieszanki uzupe³niaj¹cej | 2 próbki |
| 3 | Wilgotnoœæ optymalna gruntu w œciêtym poboczu | 2 próbki |
| 4 | WskaŸnik zagêszczenia na œcinanych lub uzupe³nianych poboczach | 2 razy na 1 km |

6.4. Pomiar cech geometrycznych œcinanych lub uzupe³nianych poboczy

Czêstotliwoœæ oraz zakres pomiarów po zakoñczeniu robót podano w tablicy 2.

Tablica 2. Czêstotliwoœæ oraz zakres pomiarów œcinanych lub uzupe³nianych poboczy

| Lp. | Wyszczególnienie | Minimalna czêstotliwoœæ pomiarów |
| --- | --- | --- |
| 1 | Spadki poprzeczne | 2 razy na 100 m |
| 2 | Równoœæ pod³u¿na | co 50 m |
| 3 | Równoœæ poprzeczna |

6.4.1. Spadki poprzeczne poboczy

Spadki poprzeczne poboczy powinny byæ zgodne z dokumentacj¹ projektow¹, z tolerancj¹ ( 1%.

6.4.2. Równoœæ poboczy

Nierównoœci pod³u¿ne i poprzeczne nale¿y mierzyæ ³at¹ 4-metrow¹ wg BN-68/8931-04 [2].  Maksymalny przeœwit pod ³at¹ nie mo¿e przekraczaæ 15 mm.

7. OBMIAR ROBÓT

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót

Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostk¹ obmiarow¹ jest m2 (metr kwadratowy) wykonanych poboczy.

8. ODBIÓR ROBÓT

Ogólne zasady odbioru robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8.

Roboty uznaje siê za wykonane zgodnie z dokumentacj¹ projektow¹, SST i wymaganiami In¿yniera, je¿eli wszystkie pomiary i badania  da³y wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA P£ATNOŒCI

9.1. Ogólne ustalenia dotycz¹ce podstawy p³atnoœci

Ogólne ustalenia dotycz¹ce podstawy p³atnoœci podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m2 robót obejmuje:

prace pomiarowe i przygotowawcze,

oznakowanie robót,

dostarczenie materia³u uzupe³niaj¹cego,

roz³o¿enie wraz z profilowaniem materia³u,

zagêszczenie poboczy,

przeprowadzenie pomiarów i badañ laboratoryjnych wymaganych  przez In¿yniera i zgodnych ze specyfikacj¹ techniczn¹.

10. PRZEPISY ZWI¥ZANE

10.1. Normy

1.  PN-B-04481	     Grunty budowlane. Badania laboratoryjne

2.  BN-68/8931-04   Drogi samochodowe. Pomiar równoœci nawierzchni planografem i ³at¹

3.  BN-77/8931-12   Oznaczenie wskaŸnika zagêszczenia gruntu.

10.2. Inne materia³y

4.  Stanis³aw Datka, Stanis³aw Luszawski: Drogowe roboty ziemne.

D - 06.04.01.00

ROWY

1. WSTÊP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej ogólnej specyfikacji technicznej (SST) s¹ wymagania dotycz¹ce wykonania i odbioru robót zwi¹zanych z oczyszczeniem rowu z namu³u wraz z plantowaniem skarp i dna rowu.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegó³owa specyfikacja techniczna (SST) stanowi obowi¹zuj¹c¹ podstawê stosowania jej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót drogowych przy przebudowie drogi w miejscowoœci Kolonia Œwinice na d³ugoœci 1260,0m.

1.3. Zakres robót objêtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycz¹ zasad prowadzenia robót zwi¹zanych z odtworzeniem istniej¹cego rowu w obrêbie skrzy¿owania z drog¹ powiatow¹.

1.4. Okreœlenia podstawowe

1.4.1. Rów - otwarty wykop o g³êbokoœci co najmniej 30 cm, który zbiera i odprowadza wodê.

1.4.2. Rów przydro¿ny - rów zbieraj¹cy wodê z korony drogi.

1.4.3. Rów odp³ywowy - rów odprowadzaj¹cy wodê poza pas drogowy.

1.4.4. Rów stokowy - rów zbieraj¹cy wodê sp³ywaj¹c¹ ze stoku.

1.4.5. Pozosta³e okreœlenia podstawowe s¹ zgodne z obowi¹zuj¹cymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w SST  D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4.

1.5. Ogólne wymagania dotycz¹ce robót

Ogólne wymagania dotycz¹ce robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5.

2. MATERIA£Y

Materia³y nie wystêpuj¹.

3. SPRZÊT

3.1. Ogólne wymagania dotycz¹ce sprzêtu

Ogólne wymagania dotycz¹ce sprzêtu podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3.

3.2. Sprzêt do wykonywania robót remontowych i utrzymaniowych

Wykonawca przystêpuj¹cy do wykonania robót powinien wykazaæ siê mo¿liwoœci¹ korzystania z nastêpuj¹cego sprzêtu:

koparek podsiêbiernych,

zagêszczarek p³ytowych wibracyjnych.

4. TRANSPORT

4.1. Ogólne wymagania dotycz¹ce transportu

Ogólne wymagania dotycz¹ce transportu podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4.

4.2. Transport materia³ów

Przy wykonywaniu robót okreœlonych w niniejszej SST, mo¿na korzystaæ z dowolnych œrodków transportowych.

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Ogólne zasady wykonania robót

Ogólne zasady wykonania robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5.

5.2. Pog³êbianie i wyprofilowanie dna i skarp rowu

Istniej¹cy rów nale¿y oczyœciæ z zalegaj¹cego namu³u wraz z profilowaniem skarp oraz dna rowu.

5.3. Roboty wykoñczeniowe

Skarpy oraz dno rowu nale¿y wyprofilowaæ. WskaŸnik zagêszczenia powinien wynosiæ co najmniej 0,98 maksymalnego zagêszczenia, wed³ug normalnej metody Proctora zgodnie z PN-B-04481.

6. KONTROLA JAKOŒCI ROBÓT

6.1. Ogólne zasady kontroli jakoœci robót

Ogólne zasady kontroli jakoœci robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6.

Spadki pod³u¿ne rowu powinny zapewniæ prawid³owy odp³yw wody.

7. OBMIAR ROBÓT

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót

Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostk¹ obmiarow¹ jest m (metr szeœcienny) oczyszczonego rowu.

8. ODBIÓR ROBÓT

Ogólne zasady odbioru robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8.

Roboty uznaje siê za wykonane zgodnie z dokumentacj¹ projektow¹, SST i wymaganiami In¿yniera, je¿eli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 da³y wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA P£ATNOŒCI

9.1. Ogólne ustalenia dotycz¹ce podstawy p³atnoœci

Ogólne ustalenia dotycz¹ce podstawy p³atnoœci podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m remontowanego rowu obejmuje:

roboty pomiarowe i przygotowawcze,

oznakowanie robót,

oczyszczenie rowu z namu³u,

odwiezienie urobku,

profilowanie skarp i dna rowu,

przeprowadzenie pomiarów wymaganych w specyfikacji technicznej.

10. PRZEPISY ZWI¥ZANE

10.1. Normy

1. PN-S-02204	Drogi samochodowe. Odwodnienie dróg

10.2. Inne materia³y

2. Stanis³aw Datka, Stanis³aw Lenczewski: Drogowe roboty ziemne