Opis pRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

2. Zakres PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

2.1. Zakres projektu obejmuje przebudowę drogi w miejscowości  Świnice Warckie Kolonia II etap po istniejącym przebiegu drogi o nawierzchni z podbudowy kruszywa kamiennego łamanego .

Projektowane roboty budowlane obejmować będą :

- wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego kamiennego o grubościach warstwy po zagęszczeniu – 8cm ;

- ułożenie nawierzchni z betonu asfaltowego; grubość warstwy po zagęszczeniu 4cm

3. Charakterystyka istniejącego stanu.

| > klasa techniczna drogi | - | Dojazdowa „D”, ogólnodostępna, jednojezdniowa, dwukierunkowa |
| --- | --- | --- |
| > rodzaj nawierzchni | - | 0+000,00 do 0+880,00 tłuczniowa 0+880,00 do 1260,00 tłuczniowa |
| > szerokość nawierzchni | - | od km 0+000,00 do km 0+880,00 – 3,5m od km 0+880,00 do km 1+260,00 – 5,0m |
| > pobocza | - | żwirowe, obustronne, o szerokości 0,75m |
| > przekrój poprzeczny | - | drogowy na całym odcinku |
| > zjazdy na pola i do posesji | - | o różnej szerokości – 3,0m do 7,0m o nawierzchni gruntowej |
| > skrzyżowania | - | w km 0+000,00 skrzyżowanie z drogą powiatową nr 2543 E Leszno- Zbylczyce- Świnice Warckie o nawierzchni bitumicznej |

4. Stan projektowany

4.1. Nawierzchnia

Wskaźniki i parametry techniczne projektowanego odcinka drogi:

- szybkość projektowa – Vp 40km/h;

- kategoria ruchu KR 1- ruch lekki;

- szerokość nawierzchni :

  - na odcinku od km 0+000,00 do km 0+020,00 – 5,0m

  - na odcinku od km 0+020,00 do km 1+260,00 – 3,50m

- spadki nawierzchni  - zgodne z planem sytuacyjnym

- konstrukcja nawierzchni

  - warstwa wyrównawcza z kruszywa łamanego kamiennego o uziarnieniu 5/31 gr.   8  cm stabilizowana mechanicznie,

  - w-wa wiążąca z betonu asfaltowego  gr. 4 cm-  zgodnie z PN S -96025

- przekrój poprzeczny – drogowy na cały odcinku;

- łuki poziome wg parametrów jak na planie sytuacyjnym.

4.4. Zjazdy na pola i do posesji

Zjazdy na pola pozostawia się jako gruntowe. Zjazdy do posesji projektuje o nawierzchni bitumicznej.

Parametry projektowanych zjazdów do posesji:

- nawierzchnia bitumiczna ( podbudowa z kruszywa łamanego gr. warstwy 8cm, warstwa ścieralna z betonu asfaltowego gr. 4cm);

- szerokość 3,5m z włączeniem skosami;

- długość zjazdów do granicy pasa drogowego.