|  |  | Tabela elementów rozliczeniowych droga Zbylczyce - Wyganów |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Podstawa | Opis | Jedn.obm. | Ilość | Cena jedn. | Wartość |
| 1.1 | KNR-W 2-01 0113-03 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym | km | 1.579 |  |  |
| 1.2 | KNR 2-01 0126-01 | Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą spycharek | m2 | 1.0*1579.2-854.28 = 724.920 |  |  |
| 1.3 | KNR 2-01 0109-06 | Ręczne ścinanie i karczowanie rzadkich krzaków i podszycia | ha | (1579.2-1335)*0.6/10000 = 0.015 |  |  |
| 1.4 | KNR 2-01 0511-01 | Transport darniny do 0.5 km | m2 | 1.0*1579.2 = 1579.200 |  |  |
| 1.5 | KNR 2-01 0511-02 | Transport darniny - dodatek za każde dalsze 0.5 km do 3 km - krotność x 3 | m2 | 1.0*1579.2*3 = 4737.600 |  |  |
| 1.6 | KNR 2-31 0103-04 | Mechaniczne profilowanie i zagęszenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gr.kat.I-IV | m2 | 4.1*(386.49+286+655)+5.6*20*4+4*(4.1+5.6)*15*0.5+85.18+20+20*(4.7+4.1)*0.5+14.55+6*6*6 = 6605.439 |  |  |
| 1.7 | KNR 2-01 0235-01 | Formowanie i zagęszczanie nasypów o wys. do 3.0 m spycharkami w gruncie kat. I-II - formowanie skarp korony | m3 | 1286.78 |  |  |
| 2.1 | KNR 2-33 0601-01 | Części przelotowe prefabrykowanych przepustów drogowych rurowych jednootworowych z rur o śr. 60 cm | m | 12 |  |  |
| 2.2 | KNR 2-31 0605-06 | Przepusty rurowe pod zjazdami - rury betonowe o śr. 40 cm | m | 10+10 = 20.000 |  |  |
| 2.3 | kalk. własna | Oczyszczenie rowów z namułu o grub. 30 cm, koparką | m | 739.32*2 = 1478.640 |  |  |
| 3.1 | KSNR 6 0113-05 | Warswa dolna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 10 cm kruszywo łamane 0/63 | m2 | 4.1*(386.49+286+655)+5.6*20*4+4*(4.1+5.6)*15*0.5+85.18+20+20*(4.7+4.1)*0.5+14.55+6*6*6+5*5+6*6 = 6666.439 |  |  |
| 3.2 | KSNR 6 0113-05 | Warswa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 5 cm kruszywo łamane 0/31,5 | m2 | 4.1*(386.49+286+655)+5.6*20*4+4*(4.1+5.6)*15*0.5+85.18+20+20*(4.7+4.1)*0.5+14.55+6*6*6+5*5+6*6 = 6666.439 |  |  |
| 4.1 | KNR 2-31 1004-07 | Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem - skropienie podbudowy w ilości 0,5 kg/m2 | m2 | 6666.439 |  |  |
| 4.2 | KSNR 6 0308-01 | Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa wiążąca) | m2 | 3.8*(386.49+286+655)+5.3*20*4+4*(3.8+5.3)*15*0.5+85.18+20+20*(4.4+3.8)*0.5+14.55+6*6*6+5.3*5+6*6 = 6221.692 |  |  |
| 5.1 | KSNR 6 0202-02 | Nawierzchnie żwirowe, gr. 15 cm z kruszywa rozściełanego ręcznie | m2 | 0.75*839.88*2+1.5*739.32*2 = 3477.780 |  |  |
|  |  |  |  | Wartość netto |  |  |
|  |  |  |  | Podatek VAT 22% |  |  |
|  |  |  |  | Wartość brutto |  |  |

PREDMIAR ROBÓT   - DROGA Zbylczyce- Wyganów

| Lp. | Podstawa | Opis | Jedn.obm. | Ilość |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | KNR-W 2-01 0113-03 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym | km | 1.579 |
| 1.2 | KNR 2-01 0126-01 | Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą spycharek | m2 | 1.0*1579.2-854.28 = 724.920 |
| 1.3 | KNR 2-01 0109-06 | Ręczne ścinanie i karczowanie rzadkich krzaków i podszycia | ha | (1579.2-1335)*0.6/10000 = 0.015 |
| 1.4 | KNR 2-01 0511-01 | Transport darniny do 0.5 km | m2 | 1.0*1579.2 = 1579.200 |
| 1.5 | KNR 2-01 0511-02 | Transport darniny - dodatek za każde dalsze 0.5 km do 3 km - krotność x 3 | m2 | 1.0*1579.2*3 = 4737.600 |
| 1.6 | KNR 2-31 0103-04 | Mechaniczne profilowanie i zagęszenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gr.kat.I-IV | m2 | 4.1*(386.49+286+655)+5.6*20*4+4*(4.1+5.6)*15*0.5+85.18+20+20*(4.7+4.1)*0.5+14.55+6*6*6 = 6605.439 |
| 1.7 | KNR 2-01 0235-01 | Formowanie i zagęszczanie nasypów o wys. do 3.0 m spycharkami w gruncie kat. I-II - formowanie skarp korony | m3 | 1286.78 |
| 2.1 | KNR 2-33 0601-01 | Części przelotowe prefabrykowanych przepustów drogowych rurowych jednootworowych z rur o śr. 60 cm | m | 12 |
| 2.2 | KNR 2-31 0605-06 | Przepusty rurowe pod zjazdami - rury betonowe o śr. 40 cm | m | 10+10 = 20.000 |
| 2.3 | kalk. własna | Oczyszczenie rowów z namułu o grub. 30 cm, koparką | m | 739.32*2 = 1478.640 |
| 3.1 | KSNR 6 0113-05 | Warswa dolna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 10 cm kruszywo łamane 0/63 | m2 | 4.1*(386.49+286+655)+5.6*20*4+4*(4.1+5.6)*15*0.5+85.18+20+20*(4.7+4.1)*0.5+14.55+6*6*6+5*5+6*6 = 6666.439 |
| 3.2 | KSNR 6 0113-05 | Warswa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 5 cm kruszywo łamane 0/31,5 | m2 | 4.1*(386.49+286+655)+5.6*20*4+4*(4.1+5.6)*15*0.5+85.18+20+20*(4.7+4.1)*0.5+14.55+6*6*6+5*5+6*6 = 6666.439 |
| 4.1 | KNR 2-31 1004-07 | Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem - skropienie podbudowy w ilości 0,5 kg/m2 | m2 | 6666.439 |
| 4.2 | KSNR 6 0308-01 | Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa wiążąca) | m2 | 3.8*(386.49+286+655)+5.3*20*4+4*(3.8+5.3)*15*0.5+85.18+20+20*(4.4+3.8)*0.5+14.55+6*6*6+5.3*5+6*6 = 6221.692 |
| 5.1 | KSNR 6 0202-02 | Nawierzchnie żwirowe, gr. 15 cm z kruszywa rozściełanego ręcznie | m2 | 0.75*839.88*2+1.5*739.32*2 = 3477.780 |