Opis pRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

2. Zakres PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

2.1. Zakres projektu obejmuje przebudowę drogi w miejscowości Wyganów - Zbylczyce po istniejącym przebiegu drogi o nawierzchni gruntowej .

Projektowane roboty budowlane obejmować będą :

- wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego kamiennego o grubościach warstwy po zagęszczeniu – 15cm ;

- ułożenie nawierzchni z betonu asfaltowego; grubość warstwy po zagęszczeniu 4cm

3. Charakterystyka istniejącego stanu.

Objęty projektem odcinek drogi przebiega przez teren rzadkiej zabudowy gospodarczej. Istniejąca nawierzchnia gruntowa, miejscami ulepszona jest gruzem budowlanym. Szerokość pasa drogowego mieści się w przedziale 5-13m.

4. Stan projektowany

4.1. Nawierzchnia

Wskaźniki i parametry techniczne projektowanego odcinka drogi:

- szybkość projektowa – Vp 30km/h;

- kategoria ruchu KR 1- ruch lekki;

- szerokość nawierzchni :3,50 m

- spadki nawierzchni  - zgodne z planem sytuacyjnym

- konstrukcja nawierzchni

  - warstwa z kruszywa łamanego kamiennego o uziarnieniu 5/31 gr.   15  cm stabilizowana mechanicznie,

  - w-wa wiążąca z betonu asfaltowego  gr. 4 cm-  zgodnie z PN S -96025

- przekrój poprzeczny – drogowy na cały odcinku;

- pobocza  szerokość poboczy  -2 x  0,7 5 m